КУЛЬТИВАТОР ПАРОВОЙ КП-9

Руководство по эксплуатации

КП-9 00.00.000 РЭ

Содержание

| 1 Общие сведения................................................................................................. | 3 |
| --- | --- |
| 2 Устройство и работа культиватора.................................................................. | 3 |
| 3 Техническая характеристика культиватора..................................................... | 4 |
| 4 Требования безопасности.................................................................................. | 7 |
| 5 Досборка, наладка и обкатка культиватора на месте его применения......... | 8 |
| 6 Органы управления и приборы......................................................................... | 9 |
| 7 Подготовка к работе и порядок работы........................................................... | 10 |
| 8 Правила эксплуатации и регулировки............................................................. | 11 |
| 9 Техническое обслуживание.............................................................................. | 13 |
| 10 Перечень возможных неисправностей и указания по их устранению...... | 24 |
| 11 Правила хранения............................................................................................ | 24 |
| 12 Транспортирование ......................................................................................... | 25 |
| 13 Утилизация....................................................................................................... | 26 |

1 Общие сведения

###### Культиватор КП-9

Заводской номер_______________

Год выпуска___________________

1.1 Назначение и область применения.

###### 1.1.1 Культиватор паровой КП-9 (в дальнейшем культиватор) предназначен для сплошной культивации или боронования почвы при осенней полупаровой обработке зяби, ранневесеннем закрытии влаги, обработки почвы при подготовке  под посев, ухода за парами.

1.1.2 Культиватор применяется на всех типах минеральных почв при влажности до 25% и твердости до 3,5 МПа, с уклоном поверхности поля не более 80. Микрорельеф должен быть ровным или мелкогребнистым. Высота пожнивных и растительных остатков не должна превышать 25 см, наличие на поле скоплений неубранной соломы не допускается.

1.1.3 Культиватор агрегатируется с тракторами класса 3 и выше.

1.1.4 При агрегатировании культиватора на трактор  установить балластные грузы согласно РЭ на тракторы.

1.1.5 Зона применения культиватора – Республика Беларусь и страны СНГ с аналогичными почвенно-климатическими условиями.

2 Устройство и работа культиватора

2.1 Культиватор, в соответствии с рисунком 1 и рисунком 2, является прицепной машиной с секционным расположением почвообрабатывающих рабочих органов. Он состоит из следующих основных узлов: сницы 1, рамы 2, являющейся центральной секцией рабочих органов, рамы 3- левая секция рабочих органов, рамы 4- правая секция  рабочих органов, хода колесного 5, колес 6, являющимися опорными для левой и правой секций рабочих органов, гидросистемы 7, электрооборудования 8.

2.2 Сница 1 в соответствии с рисунком 1 оснащена петлёй 16 для присоединения культиватора к трактору. Сница с рамой 2 соединена при помощи талрепа 10, который служит для установки культиватора параллельно опорной поверхности при переводе в транспортное или рабочее положение. На снице смонтированы цепь 17, ящик 18, установлен чистик 11  для очистки рабочих органов от земли и растительных остатков.

2.3 Секции рабочих органов состоят из рамы жесткой конструкции и закрепленных на ней стоек с лапами 12 (рисунок 1). К раме 2 шарнирно присоединены рама 3 и рама 4, а также на ней монтируется гидросистема 7, электрооборудование 8.

При использовании культиватора для подготовки почвы под посев агрегатами типа АПП к задней балкам рам 2, 3, 4 крепится дополнительное оборудование.

2.4 Ход колесный (рисунок 4) используется для транспортирования агрегата по дорогам и при выполнении поворотов на поле с выглубленными рабочими  органами. При  работе  ход колесный   опирается  на  винты регулировочные 15 (рисунок 1) и удерживает рабочие органы на заданной глубине.

2.5 Колеса (рисунок 5) установлены в зоне левой и правой секций рабочих органов и состоят из стойки 1, колеса 2 ,ступицы 3, винта регулировочного 4, регулирующего глубину заглубления боковых секций рабочих органов.

2.6 Дополнительное оборудование состоит из трех борон пружинных (рисунок 3) и предназначено для выравнивания и уплотнения верхнего слоя обрабатываемой поверхности.

Борона пружинная (рисунок 6) состоит из тяг 1 в виде подпружиненного параллелограмма, балок 2, зубьев пружинных 3.

2.7 Гидросистема (рисунок 7) предназначена для перевода культиватора в транспортное положение и обратно и включает в себя: два гидроцилиндра  подъема хода колесного 1 и одного гидроцилиндра  складывания боковых секций 2, соединенных рукавами высокого давления 3, трупроводы 4, дросселем 5 и муфтами разрывными 6 с гидросистемой трактора.

2.8 В транспортном положении боковые секции культиватора фиксируются на раме фиксаторами 14 (рисунок 1).

2.9 Электрооборудование предназначено для обозначения указателейповоротов, сигнала торможения, обозначения габаритов в темное время суток. На рисунках 8 и 9 приведены электрооборудование и электрическая схема соединений.

3 Техническая характеристика культиватора

3.1 Основные параметры, размеры, характеристики и количество обслуживающего персонала приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Марка | КП-9 |
| 2 | Тип | прицепной |
| 3 | Ширина захвата, м | 9 |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 4 | Рабочая скорость, км/ч, | 8-10 |
| 5 | Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
| 6 | Производительность за 1час времени, га: - основного - сменного | 7,2-9,0 5,5-6,8 |
| 7 | Количество стоек, шт. | 53 |
| 8 | Количество рядов стоек с лапами, шт. | 3 |
| 9 | Расстояние от опорной плоскости лап до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 500 |
| 10 | Глубина рыхления почвы, см - отклонение средней глубины обработки от заданной, ± см | 6-12 1,0 |
| 11 | Масса культиватора, кг, не более: | 3100 |
| 12 | Удельная масса, кг/м, не более: | 344,4 |
| 13 | Габаритные размеры, мм, не более: |  |
|  | в рабочем положении: |  |
|  | -длина -ширина -высота | 5200 9200 1800 |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | в транспортном положении: |  |
|  | - длина - ширина - высота | 5200 4200 4000 |
| 14 | Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| 15 | Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке, м, не более | 11 |
| 16 | Срок службы (за исключением быстроизнашиваемых рабочих органов ), лет, не менее | 8 |
| 17 | Ресурс до списания при годовой нормативной наработке 120 ч, не менее | 960 |
| 18 | Средняя наработка на сложный отказ (II и III), ч, не менее | 100 |
| 19 | Гарантийная наработка, га, не менее: - S-образной стойки - рыхлительной оборотной лапы | 360 40 |
| 20 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| 21 | Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел. ч/ч, не более | 0,04 |
| 22 | Коэффициент готовности с учетом организационного времени, не менее: | 0,98 |
| 23 | Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,10 |

Продолжение таблицы 3.1

|  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 24 | Удельный расход топлива трактора за сменное время, кг/га, не более | 5,5 |
| 25 | Эксплуатационно - технологические коэффициенты (при длине гона 1000м), не менее: - коэффициент использования сменного времени - коэффициент надежности технологического процесса | 0,75 0,98 |
| 26 | Гребнистость поверхности почвы, см, не более | 4 |
| 27 | Крошение почвы %, не менее: - размер комков, до 25 мм включительно - размер комков свыше 100 мм | 80 не допускается |
| 28 | Подрезание сорных растений, % | 100 |
| 29 | Забивание рабочих органов | не допускается |

4 Требования безопасности

4.1 Требования безопасности при эксплуатации культиватора должны соответствовать требованиям системы стандартов безопасности труда и правилам по технике безопасности при транспортировании, использовании, техническом обслуживании, устранении неисправностей и хранении сельскохозяйственных машин, действующих в каждом хозяйстве.

4.2 К работе с культиватором допускаются механизаторы, имеющие соответствующую квалификацию, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

4.3 При эксплуатации культиватора запрещается:

- выполнять поворот и задний ход в рабочем положении культиватора;

- находиться на культиваторе во время его движения;

- производить очистку, регулировку, устранение неисправностей, техническое обслуживание культиватора при работающем двигателе трактора;

- производить ремонтные работы на культиваторе в транспортном положении;

- находиться возле культиватора при переводе его из транспортного положения в рабочее и обратно, а также во время работы культиватора;

- эксплуатировать культиватор с неисправным или не подключенным электрооборудованием;

- эксплуатировать культиватор на почвах, засоренных камнями;

- транспортировать культиватор с незафиксированными боковыми секциями, на которых располагаются рабочие органы;

- транспортировать культиватор при незастопоренном упором штоке гидроцилиндра колесного хода.

4.4 При погрузке и разгрузке культиватора и его составных частей строповки производить в местах, обозначенных символом 2.30 «Точка подъема» по ГОСТ 26336-97.

4.5 При переездах культиватора по дорогам общего пользования выдвинутый  из  гидроцилиндра  колесного  хода  шток  запирается  упором 13 (рисунок 2), а боковые секции с рабочими органами должны быть зафиксированы фиксаторами 14 (рисунок 1).

4.6 Транспортная скорость культиватора должна быть не более 20 км/ч, а на выбитых дорогах и мостах – не более 5км/ч.

4.7 Не допускается эксплуатация агрегата с тракторами «Беларус 1221» «Беларус 1523» без балласта и не заправленными раствором шинами.

5 Досборка, наладка и обкатка культиватора на месте его применения

5.1 Произвести расконсервацию: вскрыть ящик и пакет с   эксплуата-ционной документацией. Удалить защитную смазку, нанесенную на поверхность деталей культиватора.

5.2 Проверить комплектность в соответствии с одноименным разделом паспорта и упаковочными листами.

  - Произвести внешний осмотр составных частей культиватора на отсутствие механических повреждений, коррозии. Обнаруженные повреждения устранить.

5.4 Произвести сборку культиватора на ровной площадке с твердым покрытием при помощи подъемно-транспортного средства грузоподъемностью не менее 30кН.

5.4.1 Сницу в сборе с петлей, талрепом, ящиком и трубопроводами гидросистемы при помощи подъёмно-транспортного средства соединить с рамой 2 (рисунок 2),рамой 1 колесного хода (рисунок 4) двумя осями 19 (рисунок 1) (Ø40, L=216, М30), шайбами А30, корончатыми гайками М30 и шплинтами 6,3×63, а затем присоединить талреп осью 20 (Ø40, L=158, М30), шайбой, гайкой и шплинтом (рисунок 2).

5.4.2 Рукава высокого давления соединить с трубопроводами согласно схеме, изображенной на рисунке 7.

5.4.3 Смонтировать в соответствии с рисунком 9 электрооборудование. Жгут 2 уложить по раме и зафиксировать скобами 5. Закрепить левый кронштейн 3 и правый кронштейн 4 скобами 6 , шайбами 7, гайками 8.

5.4.4 Три бороны пружинные при помощи подъёмно-транспортного средства соединить с кронштейнами рам культиватора при помощи осей 4 (рисунок 6) (Ø20, L=115, М20), шайб А20 и шплинтов 4,0×40.

5.5 Отрегулировать давление воздуха в шинах колес культиватора до 0,35 МПа (3,5 кгс/см), в шинах колес хода колесного до 0,7МПа (7,0 кгс/см).

5.6 Произвести подсоединение культиватора к трактору.

5.6.1 Задним ходом плавно подвести трактор к культиватору и соединить автосцепку с петлей сницы культиватора. Установить цепь. Перевести опорную стойку 22 (рисунок 1) в транспортное положение.

5.6.2 Рычаг распределителя гидравлической системы трактора поставить в положение «нейтраль» и соединить гидросистему трактора и культиватора с помощью муфт разрывных.

5.6.3 Соединить вилку 1 (рисунок 9) электрооборудования культиватора с розеткой на тракторе.

5.7 Произвести обкатку культиватора.

5.7.1 Проверить герметичность гидросистемы культиватора:

- освободить гидроцилиндр хода колесного от упора рычагом и при помощи рукоятки гидрораспределителя трактора, управляющей работой этого гидроцилиндра, произвести перевод культиватора из транспортного положения в рабочее и обратно 3-4 раза;

- потом в транспортном положении колесного хода рукояткой гидрораспределителя, управляющей гидроцилиндром боковых секций, произвести 3-4 раза складывание и раскладывание боковых секций;

- обнаруженные неисправности и течи в гидросистеме устранить.

5.7.2 Проверить работу электрооборудования культиватора. Обнаруженные неисправности устранить.

5.7.3 Перевести ход колесный культиватора в транспортное положение.

5.7.4 Сложить боковые секции и зафиксировать их на раме фиксаторами.

5.7.5 Зафиксировать гидроцилиндр подъема хода колесного упором.

##### 6 Органы управления и приборы

6.1 Управление работой и транспортированием культиватора (перевод в рабочее положение и обратно, скорость движения рабочая и транспортная) осуществляется трактористом из кабины трактора с помощью органов управления, контрольных и измерительных приборов трактора.

6.2 Для подготовки культиватора к работе, для перевода его в транспортное положение и обратно и выполнения регулировок предусмотрены:

а) талреп 10 (рисунок 1) для установки секций рабочих органов в горизонтальное положение в продольном направлении;

б) рукоятка регулировки колеса 5 и линейка 6 (рисунок 5) для регулировки глубины обработки почвы боковыми секциями рабочих органов;

в) винт регулировочный 15 и линейка 21 (рисунок 1) для регулировки глубины обработки почвы центральной секцией рабочих органов;

г) фиксатор 14 (рисунок 1) и упор 13 (рисунок 2) для фиксации культиватора в транспортном положении.

##### 7 Подготовка к работе и порядок работы

7.1 Подготовка трактора к работе.

7.1.1 При агрегатировании с тракторами «Беларус-1522» или            «Беларус-1523» установить балласт массой 450 кг, а шины заполнить раствором. Передние по 180 кг, а задние 450 кг в каждую, согласно РЭ на тракторы «Беларус-1522» и «Беларус-1523».

7.2 Подготовка культиватора к работе.

7.2.1 Сцепить культиватор с трактором в соответствии с пунктом 5.6, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5 раздела 5.

7.2.2 Проверить готовность культиватора к работе в соответствии с пунктами 5, 7.1, 5.7.2 раздела 5.

7.3 Порядок работы

7.3.1 Перед работой установить культиватор в начале гона.

7.3.2 Перевести культиватор из транспортного положения в рабочее следующим образом:

- расфиксировать боковые секции рабочих органов;

- разблокировать гидроцилиндры хода колесного;

- опустить боковые секции в рабочее положение (перевести рукоятку гидрораспределителя, управляющую гидроцилиндром боковых секций, сначала в положение «опускание», а затем в «нейтраль»);

- поднять вверх ход колесный (перевести рукоятку гидрораспределителя, управляющую гидроцилиндром хода колесного, сначала в положение «подъем», а потом в «нейтраль»);

7.3.3 Установить требуемую глубину обработки почвы в соответствии с п.п. 8.7, 8.8.

7.3.4 Установить культиватор в горизонтальное положение в продольном направлении в соответствии с п. 8.9.

7.3.4 Движением трактора вперёд заглубить рабочие органы.

7.3.5 Сделать пробный проход культиватора по полю для проверки установленной глубины обработки.

7.3.6 Культиватор должен работать по загонной системе с беспетлевыми поворотами. Поворотные полосы обрабатываются после основного загона.

7.3.7 По окончании работы необходимо:

а) выключить двигатель трактора и очистить культиватор от грязи и растительных остатков;

б) перевести культиватор из рабочего положения в транспортное, вставить фиксаторы 14 (рисунок 1) и зашплинтовать их, застопорить ход колесный упором 13 (рисунок 2).

8 Правила эксплуатации и регулировки

8.1 Эксплуатировать только правильно собранный, проверенный и отрегулированный культиватор.

8.2 Культиватор в агрегате с трактором устанавливается на ровной площадке и переводится в рабочее положение при помощи рукояток распределителя гидросистемы трактора, осуществляющих управление гидроцилиндром боковых секций и гидроцилиндром колесного хода. При этом после опускания боковых секций рукоятка распределителя устанавливается в положение «плавающее». При рабочем ходе культиватора по полю шток гидроцилиндра боковых секций выдвигается полностью до упора, а рукоятка гидрораспределителя, управляющая им, ставится в положение «нейтраль».

8.3 Крупные предметы (пни, остатки деревьев и кустарников, камни, металлические предметы и т.п.) являются препятствием для работы культиватора и должны быть перемещены за пределы поля.

8.4 В процессе работы культиватора не допускать забивания стоек и лап землей и растительными остатками. В случае их забивания необходимо опустить колесный ход для выглубления из почвы лап и проехать некоторое расстояние задним ходом. Если забивание таким способом устранить не удалось, то необходимо выключить двигатель трактора, поставить упор на гидроцилиндре колесного хода и произвести очистку чистиком вручную, а затем продолжить работу.

8.5 Перед выполнением поворота необходимо опустить колесный ход и поднять культиватор так, чтобы рабочие органы культиватора не касались почвы.

8.6 Категорически запрещается выполнять повороты с заглубленными рабочими органами, так как это приводит к преждевременному выходу из строя культиватора.

Внимание! Перевод боковых секций рабочих органов в транспортное положение производить только после подъема центральной секции рабочих органов в транспортное положение.

8.7 Заданная глубина обработки почвы рыхлительными рабочими органами боковых секций регулируется рукояткой 5 колес и определяется по линейке 6 (рисунок 5).

8.8 Глубина обработки почвы рыхлительными рабочими органами на центральной секции регулируется винтом регулировочным 15 и определяется по линейке 21 (рисунок 1). Для вращения винта в комплекте культиватора имеется ключ с зевом 55мм.

8.9 Установка культиватора в горизонтальное положение в продольном направлении осуществляется вращением талрепа 10 (рисунок 1).

8.10 Регулировка осевого зазора в подшипниках колес (рисунок 5):

-в рабочем положении культиватора установить боковую секцию на подставки;

- вращением рукоятки 5  поднять колесо для свободного вращения;

-отвернуть болты 7, снять крышку 8, снять шплинт 9;

-заворачивая или отворачивая гайку корончатую 10 добиться свободного без осевого люфта вращения колеса 2;

-зашплинтовать гайку корончатую, установить крышку.

8.11 Регулировка осевого зазора в подшипниках колес хода колесного (рисунок 4):

-в транспортном положении культиватора установить центральную секцию на подставки;

-установив домкрат в место установки домкрата, имеющееся на раме 1 хода колесного, поднять ход колесный до свободного вращения колес 2; отвернуть болты 4, снять крышку 5, снять шплинт 6;

-заворачивая или отворачивая гайку корончатую 7 добиться свободного без осевого люфта вращения колеса 2;

-зашплинтовать гайку корончатую, установить крышку.

9 Техническое обслуживание

9.1 Культиватор разработан под существующую систему ТО и ремонта согласно ГОСТ 15.601-98.

9.2 Техническое обслуживание культиватора необходимо проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 20793-86.

9.3 Виды и периодичность технического обслуживания, проводимого в период эксплуатации культиватора, приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Вид технического обслуживания | Периодичность или срок постановки на ТО |
| --- | --- |
|  | моточасы | литры израсходованного топлива (или др. единица наработки) |
| 1 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) | 8-10 | - |
| 2 Первое техническое обслуживание (ТО-1) | 60 | - |
| 3 Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) (ТО-Э совместить с ТО при снятии с хранения) | Перед началом сезона работы | - |
| 4 Техническое обслуживание при хранении: |  |  |
| 1) подготовка к межсмен-ному хранению | Непосредственно после окончания работы | - |
| 2) подготовка к кратковременному хранению | Непосредственно после окончания работы | - |
| 3) подготовка к длительному хранению | Не позднее 10 дней после окончания работы | - |
| 4) в период хранения | В закрытых помещениях – 1 раз в 2 месяца, на открытых площадках и под навесом – 1 раз в месяц | - |
| 5) при снятии с хранения | Перед началом сезона работы | - |

9.4 К работе по техническому обслуживанию культиватора допускаются только лица, изучившие его устройство и аттестованные в соответствии с принятой у потребителя системой аттестации.

9.5 Культиватор, направляемый на техническое обслуживание, должен быть комплектным.

9.6 Перечень точек смазки и их расположение приведены в таблице 9.2 и на схеме смазки, представленной на рисунке 10.

| Номер позиции на схеме смазки | Наименование точек смазки | Наименование, марка и обозначение стандарта на смазочные материалы и жидкости | Количество точек смазки | Периодичность смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смазка при эксплуатации при температуре | Смазка при хранении |  |  |
|  |  | от –40º С до +5º С | от +5º С до +50º С |  |  | основные | заменители |
| 1 | Винты регулировочные глубины обработки почвы | – | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 или солидол С ГОСТ 4366-76 | Та же, что и при эксплуатации | 4 | При ТО-Э, ТО-1 и при подготовке к длительному хранению |
| 2 | Резьба талрепа | – | То же | То же | 2 | То же |
| 3 | Подшипники ступиц хода колесного и колес | – | То же | То же | 4 | При ТО-Э |

Таблица 9.2

9.7 При проведении технического обслуживания необходимо строго соблюдать общие правила безопасности.

9.8 Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 9.3.

Таблица 9.3

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструменты, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) |
| 1 Очистить культиватор от грязи, пыли, растительных остатков | Культиватор должен быть чистым | Ветошь, щетка, чистик |
| 2 Проверить комплектность культиватора | Культиватор должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей культиватора, при обнаружении неисправностей устранить их | Культиватор должен быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц культиватора. Обратить особое внимание на крепление секций на рамах, стоек с лапами на рамах . | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |

| 5 Проверить отсутствие подтеков масла в соединениях и уплотнениях гидросистемы 6 Проверить работу электрооборудования культиватора 7 Проверить правильность агрегатирования с трактором культиватора Продолжение таблицы 9.3 | Гидросистема должна быть герметичной. Не должно быть подтеканий масла Электрооборудование должно быть исправным Культиватор должен быть правильно агрегатирован с трактором | Визуальный осмотр Визуальный осмотр Визуальный осмотр |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Первое техническое обслуживание (ТО-1) |
| 1 Очистить культиватор от грязи, пыли, растительных остатков, вы мыть культиватор | Культиватор должен быть чистым | Ветошь, щетка,чистик, вода или синтетическое моющее средство для струйной очистки машин |
| 2 Проверить комплектность культиватора | Культиватор должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей культиватора, при обнаружении неисправностей устранить их | Культиватор должен быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц культиватора. Обратить особое внимание на крепление секций на рамах, стоек с лапами на рамах | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 5 Проверить отсутствие подтеков масла в соединениях и уплотнениях гидросистемы | Гидросистема должна быть герметичной. Не должно быть подтеканий масла | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 6 Проверить давление воздуха в шинах колес. При необходимости шины накачать 7 Проверить работу электрооборудования культиватора 8 Смазать резьбовые поверхности винтов регулировочных глубины обработки почвы и талрепа согласно позиций 1 и 2 таблицы 9.2 и схемы смазки (рисунок 10) | Давление в шинах колесного хода должно быть 0,7МПа, в шинах колес боковых секций 0,35МПа Электрооборудование должно быть исправным Смазка должна быть нанесена сплошным слоем | Компрессор трактора или ручной насос. Манометр шинный ручного пользования. Визуальный осмотр Солидол Ж ГОСТ 1033-79 или солидол С ГОСТ 4366-76 |

| Продолжение таблицы 9.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническое обслуживание при хранении Подготовка к межсменному хранению (до 10 дней) |
| 1 Очистить культиватор от грязи, пыли, растительных остатков, вы мыть культиватор | Культиватор должен быть чистым | Ветошь, щетка, чистик., вода или синтетическое моющее средство для струйной очистки машин . |
| 2 Проверить комплектность культиватора | Культиватор должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей культиватора, при обнаружении неисправностей устранить их | Культиватор должен быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц культиватора. Обратить особое внимание на крепление секций на рамах, стоек с лапами на рамах | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 5 Проверить отсутствие подтеков масла в соединениях и уплотнениях гидросистемы | Гидросистема должна быть герметичной. Не должно быть подтеканий масла | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 6 Проверить работу электрооборудования культиватора | Электрооборудование должно быть исправным | Визуальный осмотр |
| 7 Установить культиватор на площадке на деревянные или металлические опоры | Культиватор должен находиться на машинном дворе | Визуальный осмотр |
| Продолжение таблицы 9.3 |
| 1 | 2 | 3 |
| Подготовка культиватора к кратковременному хранению (от 10 дней до 2 месяцев) |
| 1 Очистить культиватор от грязи, пыли, растительных остатков, вы мыть культиватор | Культиватор должен быть чистым | Ветошь, щетка,чистик, вода или синтетическое моющее средство для струйной очистки машин |
| 2 Проверить комплектность культиватора | Культиватор должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей культиватора, при обнаружении неисправностей устранить их | Культиватор должен быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц культиватора. Обратить особое внимание на крепление секций на рамах, стоек с лапами на рамах | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 5 Проверить отсутствие подтеков масла в соединениях и уплотнениях гидросистемы | Гидросистема должна быть герметичной. Не должно быть подтеканий масла | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 6 Установить культиватор на площадке на деревянные или металлические опоры | Культиватор должен находиться под навесом или в закрытом помещении | Визуальный осмотр |
| Подготовка культиватора к длительному хранению (более двух месяцев) |
| 1 Очистить культиватор от грязи, пыли, растительных остатков, вымыть культиватор | Культиватор должен быть чистым | Ветошь, щетка , средство для струйной очистки машин |
| 2 Проверить комплектность культиватора | Культиватор должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| Продолжение таблицы 9.3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей культиватора, при обнаружении неисправностей устранить их | Культиватор должен быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц культиватора. Обратить особое внимание на крепление секций на рамах, стоек с лапами на рамках | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 5 Проверить отсутствие подтеков масла в соединениях и уплотнениях гидросистемы | Гидросистема должна быть герметичной. Не должно быть подтеканий масла | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 6 Смазать резьбовые поверхности винтов регулировки глубины обработки и талрепа согласно позиций 1 и 2 таблицы 9.2 и схемы смазки (рисунок 10) | Консервационная смазка или солидол должны быть нанесены сплошным слоем. Наносить консервационную смазку в расплавленном состоянии при температуре 80-900С кистью | Кисть. Солидол Ж ГОСТ 1033-79 или солидол С ГОСТ 4366-76 |
| 7 Стойки с лапами, зубья борон пружинных покрыть черным лаком, консервационной смазкой или отработанным маслом | Лак должен равномерно покрывать поверхность. Смазка или масло должны наноситься сплошным слоем кистью | Лак БТ-577 ГОСТ 5631-79. Кисть. Жидкая консервационная смазка ЖКБ. Отработанное автотракторное масло |
| 8 Детали и сборочные единицы с поврежденной окраской очистить от ржавчины, загрунтовать и покрасить | Поверхность с повреждённой окраской должна быть очищена от ржавчины, промыта кистью уайт-спиритом и загрунтована. Окраску производить через 12 часов после грунтовки. Подкрашенные места должны быть однородны по цвету с окраской агрегата. | Щетка металлическая, шкурка шлифовальная, кисть. Уайт-спирит ГОСТ 3134-78, грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82, эмаль ПФ-115 зеленая ГОСТ 6465-76 |
| Продолжение таблицы 9.3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 При обнаружении деталей, пришедших в негодность, заменить их новыми или отремонтировать износившиеся | Установленные на культиваторе детали должны сохранять работоспособность | Инструмент, прилагаемый к трактору. Комплект запасных частей. |
| 10 Установить культиватор на деревянные или металлические опоры на открытую площадку, в закрытое помещение или под навес | Культиватор должен находится на открытой площадке, в закрытом помещении или под навесом | Визуальный осмотр |
| 11 При хранении на открытой площадке: |  |  |
| -слить масло из гидросистемы культиватора; | Рабочая жидкость из рукавов и маслопроводов должна быть слита | Ключи ГОСТ 2839-80 7811-0026С1Х9 (24х27); 7811-0041С1Х9 (27х30) |
| -снять с культиватора рукава высокого давления и трубопроводы, очистить их от пыли, грязи, масла, | Влага, пыль не должны попадать вовнутрь | Ветошь |
| -просушить, концы рукавов высокого давления и трубопроводов закрыть полиэтиленовой пленкой и сдать на склад для хранения; |  | Полиэтиленовая пленка ГОСТ 10354-82 |
| - снять с культиватора гидроцилиндры, очистить от загрязнений, выступающие части смазать, отверстия закрыть заглушками и сдать на склад для хранения; | Рабочая жидкость должна быть слита. Влага, пыль не должны попадать вовнутрь | Инструмент, прилагаемый к трактору. Ветошь. Солидол С ГОСТ 4366-76. |
| - шины с камерами в сборе с ободьями очистить от пыли, грязи, масла, просушить, покрыть алюминиевой пудрой и снизить давление до 0,49 МПа в шинах хода колесного и до 0,21МПа в шинах колес боковых секций; допускается демонтаж колес и хранение их на складе; | Давление в шинах должно быть снижено до 70% от нормального | Ключи ГОСТ 2839-80: 7811-0025С1Х9 (22х24) 7811-0043С1Х9 (32х36). Манометр шинный ручного пользования (пределы измерения 200-700кПа). Пудра алюминиевая пигментная ГОСТ 5494-71 |
| Продолжение таблицы 9.3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| - заменить смазку в ступицах колес и колес хода колесного, отрегулировать осевой зазор в подшипниках колес | Карманы ступиц колес должны быть заполнены не менее, чем на ¾ объема смазкой Осевой зазор не допускается | Ключи ГОСТ 2839-80 7811-003С1Х9 (8х10); 7811-0046С1Х9 (46х50) Солидол С ГОСТ 4366-76 или солидол Ж ГОСТ 1033-79 |
| - демонтировать жгут проводов с вилкой и задними фонарями; очистить их от грязи и пыли и сдать на склад для хранения. | Жгут, вилка и фонари должны быть чистыми и сухими | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 12 При хранении в закрытых помещениях и под навесом: |  |  |
| - концы трубопроводов гидросистемы культиватора закрыть заглушками или полиэтиленовой пленкой и обвязать шпагатом; | Предотвратить вытекание масла из гидросистемы и попадание пыли вовнутрь | Ключи ГОСТ 2839-80 7811-0026С1Х9 (24х27); 7811-0041С1Х9 (27х30) |
| - разгрузить шины, поставив культиватор на подставки; | Между шинами и опорной поверхностью должен быть просвет 8-10см |  |
| - снизить давление до 0,49 МПа в шинах хода колесного и до 0,21МПа в шинах колес боковых секций; | Давление в шинах должно быть снижено до 70% от нормального | Манометр шинный (пределы измерения 200-700 кПа) |
| - выступающие части штоков гидроцилиндров смазать консервационной смазкой или солидолом; | Смазка или солидол наносятся сплошным слоем кистью | Кисть. Консервационное масло К-17. ГОСТ 10877-76 Солидол С ГОСТ 4366-76 |
| Продолжение таблицы 9.3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| - заменить смазку в ступицах колес и колес хода колесного, отрегулировать осевой зазор в подшипниках колес | Карманы ступиц колес должны быть заполнены не менее, чем на ¾ объема смазкой. Осевой зазор не допускается | Ключи ГОСТ 2839-80 7811-003С1Х9 (8х10); 7811-0046С1Х9 (46х50) Солидол С ГОСТ 4366-76 или солидол Ж ГОСТ 1033-79 |
| Примечания: 1 Пункты 1-9 относятся ко всем способам хранения. |
| 2 На все детали и узлы культиватора, которые сдаются для хранения на склад, нужно прикреплять бирки с указанием хозяйственного номера агрегата. |
| Техническое обслуживание в период хранения |
| 1 Проверить правильность установки культиватора на подставках | Культиватор должен сохранять устойчивое положение, а рама располагаться горизонтально | Визуальный осмотр |
| 2 Проверить давление воздуха в шинах. При хранении шин на складе через 2-3 месяца перевернуть каждую шину, меняя плоскость опоры | Давление воздуха должно составлять 70% от нормального | Манометр шинный ручного пользования (пределы измерений 200-700кПа) |
| 3 Проверить состояние консервационной защиты и покраски, обнаруженные дефекты должны быть устранены | Консервационная смазка и окраска должна равномерно покрывать защищаемые поверхности | Визуальный осмотр |
| Техническое обслуживание перед началом сезона (ТО-Э) (при снятии с длительного хранения) |
| 1 Очистить детали и узлы культиватора от консервационной смазки | Культиватор должен быть очищен от консервационной смазки | Ветошь, чистик, уайт-спирит ГОСТ 3134-78 |
| 2 Доукомплектовать культиватор сданными ранее на склад узлами и деталями | Культиватор должен быть комплектным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| Продолжение таблицы 9.3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 Осмотреть и, при необходимости, подтянуть крепления | Все резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены. | Инструмент, прилагаемый к трактору |
|  | Моменты затяжки: М6 – 4 - 6 Нм М8 – 9,4 - 1 1,8 Нм М10 – 18,6 - 23,6 Нм М12 – 34 - 42,5 Нм М20 – 160 - 200 Нм М24 – 268 - 335 Нм М30 – 350 - 400 Нм |  |
| 4 Довести давление воздуха в шинах до нормального | Давление в шинах колесного хода должно быть 0,7МПа, в шинах колес боковых секций 0,35МПа | Компрессор трактора или насос воздушный ручной, манометр шинный ручного пользования (пределы измерения 200-700кПа) |
| 5 Смазать резьбовые поверхности винтов регулировки глубины обработки и талрепа согласно позиций 1 и 2 таблицы 9.2 и схемы смазки (рисунок 10) | Старая смазка должна быть удалена, а новая полностью заполнять полости узлов и деталей и покрывать смазываемые поверхности. | Шприц Солидол Ж ГОСТ 1033-79 или солидол С ГОСТ 4366-76 |
| 6 Проверить работоспособность всех узлов и механизмов культиватора, электрооборудования и герметичность гидросистемы | В соответствии с разделами 5-8 настоящего руководства по эксплуатации |  |

9.9 Организацию сервисного обслуживания культиватора должен выполнять изготовитель и осуществлять его в соответствии с требованиями

ГОСТ 15.601-98.

10 Перечень, возможных неисправностей и указания по их устранению

10.1 Неисправности, методы их устранения, применяемый инструмент, приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Неисправности, внешнее проявление | Возможная причина неисправности | Способ устранения неисправности, инструмент, принадлежности. |
| --- | --- | --- |
| Поломка стойки рыхлительного рабочего органа Поломка лапы рыхлительного рабочего органа Предельно допустимый износ лапы с двух сторон | Дефект стойки или попадание посторонних предметов Дефект лапы Контакт лапы с почвой (абразивной средой) в процессе работы культиватора | Заменить стойку Ключ 7811-0023С1х9 (22х24) ГОСТ 2839-80 Заменить лапу Ключ 7811-0022С1х9 (17х19) ГОСТ 2839-80 Заменить лапу новой ключ 7811-0022С1х9(17х19) ГОСТ 2839-80 |

11 Правила хранения

11.1 Условия хранения культиватора у изготовителя до отгрузки и у потребителя должны гарантировать его полную сохранность, комплектность, качество, товарный вид в соответствии с ГОСТ 7751-85.

11.2 Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4(Ж2) или 7(Ж1)по ГОСТ 15150-69, а в части воздействия механических факторов – жестким условиям транспортирования по ГОСТ 23170-78.

11.3 Культиватор у потребителя устанавливается на межсменное (до 10 дней), кратковременное (от 10 дней до двух месяцев) и длительное хранение (более двух месяцев) в соответствии с ГОСТ 7751-85 и хранится в закрытых помещениях, под навесами, на открытых площадках машинных дворов или в пунктах технического обслуживания.

11.4 Культиватор при межсменном хранении допускается хранить на открытой площадке. Культиватор на кратковременное хранение (от 10 дней до 2 месяцев) и длительное хранение устанавливается на деревянные или металические опоры под заднюю и переднюю поперечные балки рамы центральной секции, а в случае хранения в разложенном варианте опоры устанавливаются и под заднюю и переднюю поперечные балки рам боковых  секций. При этом он должен сохранять устойчивое положение при уклоне до 8,50.

11.5 Техническое обслуживание культиватора выполнять в соответствии с разделом 9 настоящего руководства по эксплуатации.

11.6 Запасные части должны храниться на складе в ящике, в котором они поступили потребителю.

11.7 К снятым и сданным на склад для хранения сборочным единицам должны быть прикреплены бирки с указанием хозяйственного номера культиватора.

11.8 На межсменное и кратковременное хранение культиватор ставится после окончания работ, а на длительное – не позднее 10 дней после окончания работ

11.9 В период хранения техническое обслуживание выполняется при хранении в закрытом помещении один раз в два месяца, а поднавесом и на открытой площадке – ежемесячно.

12 Транспортирование

12.1 Транспортирование культиватора должно производиться автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами  перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

12.1.1 Строповка при погрузке и выгрузке должна производиться с учетом предусмотренных и обозначенных мест строповки в соответствии с рисунком 11.

12.1.2 Способ погрузки, размещение и крепление укладочных и упаковочных мест при отправке потребителю культиватора и запасных частей должны обеспечивать их полную сохранность.

12.2 Транспортирование культиватора трактором у потребителя должно выполняться только в транспортном положении. Для перевода агрегата в транспортное положение необходимо:

- опустить ход колесный на колёса;

- поднять сницу задним навесным устройством трактора;

- запереть выдвинутый из гидроцилиндра хода колесного шток упором;

- сложить гидроцилиндром боковые секции и зафиксировать их фиксаторами на раме;

- зафиксировать навесное устройство трактора.

12.3 Скорость движения по дорогам с твердым покрытием не должна превышать 20 км/ч.

12.4 Скорость движения на полевых дорогах и бездорожью должна обеспечивать сохранение работоспособного состояния культиватора.

13 Утилизация

13.1 Подготовку культиватора к утилизации необходимо проводить после утверждения акта о его списании, назначения руководителя, ответственного за проведение работ, и утверждение плана по проведению утилизации.

13.2 Меры безопасности

13.2.1 Необходимо соблюдать все общие правила техники безопасности при работе с культиватором.

13.2.2 При разборке культиватора необходимо соблюдать требования инструкций по технике безопасности при работе на ремонтном оборудовании.

13.3 Сведения и проводимые мероприятия по подготовке и отправке культиватора на утилизацию.

13.3.1 Порядок разборки культиватора по узлам при утилизации:

- демонтировать с культиватора электрооборудование (жгут проводов, вилку, задние фонари, световозвращатели);

- демонтировать с культиватора элементы гидросистемы (гидроцилиндры, муфты разрывные, рукава высокого давления, трубопроводы, дросселя) и слить в маслосборную тару остатки масла в рукавах высокого давления и гидроцилиндрах;

- демонтировать с культиватора две секции рабочих органов;

- демонтировать с каждой секции рыхлительные рабочие органы;

- демонтировать с рамы сницы петлю, талреп и ящик;

- отсоединить от рамы сницу;

- отсоединить от рамы колёсный ход;

- демонтировать с рамы хода колёсного два колеса;

- снять с колёс шины;

13.3.2 Произвести разборку узлов по деталям.

13.3.3 Сортировать детали по группам: черный металл, цветной металл, резинотехнические детали.

13.3.4 Произвести дефектовку деталей. Годные детали использовать для технологическо-ремонтных нужд, а изношенные - на металлолом.

13.3.5 Пришедшие в непригодное состояние резиновые изделия (шины, камеры, рукава высокого давления, манжеты) отвезти в место утилизации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Культиватор паровой КП –9

заводской номер ____________________

соответствует техническим условиям ТУ РБ 500052032-2020

и признан годным для эксплуатации.

М.П.                                                                  Дата выпуска _____________

Подпись лиц, ответственных за

приёмку

Приложение

ОАО «Минойтовский ремонтный завод», Гродненская обл., Лидский р-н, д.Минйты

факс приемной +375 154 655301, факс ОТК +375 154 655308; E-mail:  minojty_rz@tut.by

р/с 3012200370012 в ОАО «БелАПБ»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

1.  Культиватор паровой  КП – 9           .

(наименование, тип и марка изделия)

2.______________________________________________________

(число, месяц, год, выпуска)

3._______________________________________________________________

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям,

характеристике и стандартам:    ТУ РБ 500052032-2020

(наименование документа)

________________________________________________________________________

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 12 месяцев при поставках на экспорт и 24 месяца для Республики Беларусь со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения потребителем.

Начальник ОТК завода					_____________________

М.П.             					          (подпись)

1.____________________________________________________________

дата получения изделия на складе предприятия – изготовителя

______________________________                                     __________________________

Ф.И.О., должность                                                     (подпись)

М.П.

2.____________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________                                                _________________________

Ф.И.О., должность                                                    подпись

_____________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________					_________________________

Ф.И.О., должность					           подпись

3.___________________________________________________________

дата ввода изделия в эксплуатацию

________________________				_________________________

Ф.И.О., должность				           подпись