Агрегат комбинированный

Дисколап-4.5

Руководство по эксплуатации

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| 1 Общие сведения…………………………………………… | 3 |
| 2 Устройство и работа изделия………………………….. | 4 |
| 3 Техническая характеристика изделия……….…… | 5 |
| 4 Требования безопасности……………………………… | 6 |
| 5 Досборка и подготовка к работе…………………….. | 7 |
| 6 Органы управления и приборы………………………... | 8 |
| 7 Правила эксплуатации и регулировки.…………… | 8 |
| 8 Техническое обслуживание…………………….…… | 9 |
| 9 Возможные неисправности и способы их устране……………………….…… | 16 |
| 10 Правила хранения………………………………………... | 16 |
| 11 Комплектность…………………………………………… | 17 |
| 12 Свидетельство о приемке……………………………... | 17 |
| 13 Гарантии изготовителя………………………………... | 18 |
| 14 Транспортирование……………………………………… | 18 |
| Приложения: |  |
| Гарантийный талон……………………………………………. | 19 |
| ОТМЕТКА ОБ ИЗУЧЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ........... | 20 |

### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Агрегат комбинированный  Дисколап - 4.5.

### Заводской №___________________

### Год выпуска___________________

1.1 Назначение и область применения

1.1.1 Агрегат комбинированный предназначен для обработки почвы после уборки кукурузы, рапса, зерновых и промежуточных культур, паровых полей и полей, вышедших из-под однолетних и многолетних трав, а также глубокой обработки почвы, на глубину до 35 см и подготовки почвы под посев.

Агрегат комбинированный применяется на всех типах минеральных почв при влажности до 30% и твердости до 4,5 МПа, не засоренных камнями.

Не допускается высота растительных и пожнивных остатков более 25 см. Наличие на поле скоплений неубранной соломы не допускается.

Величина уклона поверхности поля не должна превышать 80.

1.2 Орудие агрегатируется  с тракторами от 350 л.с.  с установленными передними балластными грузами и с балластировкой колес трактора раствором, согласно РЭ трактора.

# 2 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

2.1 Агрегат комбинированный состоит из нескольких основных частей представленных на рисунке 1.

2.2 Рамные конструкции представляет собой сварные конструкции, состоящие из основной балки квадратного или прямоугольного сечения и кронштейнов.

2.3 Орудие имеет четыре рабочие дисковых секции расположенные в 2 ряда Х-образно, и два блока рыхлителей по 4 лапы в каждом.

2.4 Орудие оснащено тандемными катками из обратного швеллера.

2.5 Агрегатирование с трактором осуществляется посредством сницы на нижние рычаги навески трактира.

2.6 Управление катком, блоком рыхлителей и складывание в транспортное положения осуществляется гидравлически посредством цилиндров.

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

| 1. Тип | полунавесной |
| --- | --- |
| 2.Производительность за 1 ч основного времени, га | 3,2 ... 4,5 |
| 3. Рабочая скорость, км/ч | 7 – 10 |
| 4. Глубина обработки, см - диски - рыхлительные лапы | 6-16 15-35 |
| 5. Конструкционная ширина захвата, м | 4,5 |
| 6. Количество рядов дисков, шт. | 2 |
| 7. Масса, кг. | 8600±100 |
| 8. Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более длина ширина высота | 11000 3700 3700 |
| 9. Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более длина ширина высота | 11500 5500 2400 |
| 10. Дорожный просвет, мм, не менее | 200 |
| 11. Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,75 |
| 12. Основные показатели качества выполнения технологического процесса: крошение почвы с размером фракции до 25 мм, %, не менее гребнистость поверхности при подготовке почвы под посев (средняя высота гребней), см, не более заделка пожнивных остатков, %, не менее забивание, залипание рабочих органов плотность почвы (при подготовке почвы под посев) в слое 5-8, см, г/см3 | 80 4 95 не допускается 1,0-1,3 |
| Показатели надежности |  |
| 13. Срок службы, лет | 8 |
| 14. Ресурс до списания (при годовой нормативной наработке 200 ч), ч, не менее | 1600 |
| 15. Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности), ч | 100 |
| 16. Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел.-ч/ч, не более | 0,04 |
| 17. Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,2 |

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 К работе с орудием допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации (отметка об изучении) и имеющие соответствующую квалификацию. В противном случае изделие снимается с гарантии.

4.2 Перед началом движения дать сигнал. Трогаться с места плавно, без рывков.

4.3 Прежде чем поднять или опустить орудие необходимо убедиться в том, что возле орудия никого нет.

4.4 Категорически запрещается:

- работать с неисправным орудием;

- работать с незатянутым крепежом рабочих органов и других деталей орудия;

- производить повороты и сдачу назад при заглубленном орудии;

- транспортировать орудие при ослабленных ограничительных цепях навесной системы трактора;

- находиться на раме орудия во время работы или при транспортировании;

- регулировать орудие, подтягивать крепеж и очищать рабочие органы во время работы или в транспортном положении;

- ремонтировать орудие, если оно поднято в транспортное положение или соединено с трактором, двигатель которого работает.

4.5 Все работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом, производить только на отцепленном или опущенном на землю орудии и при неработающем двигателе трактора.

4.6 Собранное орудие стропить только  в местах, указанных на его раме.

5 ДОСБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Агрегат поставляется потребителю в собранном виде.

5.2  Произвести расконсервацию. Удалить защитную смазку, нанесенную на поверхность деталей агрегата.

  - Проверить комплектность в соответствии с одноименным разделом паспорта и упаковочным листом.

  - Изучить руководство по эксплуатации, обратив особое внимание на меры безопасности при работе с агрегатом.

  - Произвести внешний осмотр агрегата на отсутствие механических повреждений, коррозии. Обнаруженные повреждения устранить.

  - Проверить крепление составных частей агрегата и ограждений, затяжку резьбовых соединений. Ослабленные соединения подтянуть.

  - Проверить и при необходимости произвести смазку агрегата в соответствии с таблицей смазки агрегата (таблица 6.1)

# 6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

6.1 Управление работой и транспортирование орудия (перевод в рабочее положение и обратно, скорость движения рабочая и транспортная, маневрирование) осуществляется трактористом из кабины трактора с помощью органов управления, контрольных и измерительных приборов трактора.

6.2 Глубина обработки почвы дисками регулируется изменением угла атаки рабочих секций – механически. Глубина обработки почвы рыхлительными лапами регулируется гидравлически.

7 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ

7.1Для правильной работы орудия по всей длине рама орудия должна быть установлена ГОРИЗОНТАЛЬНО в продольном направлении. Это достигается регилированием навеской трактора, винтом-талрепом сницы и высотой расположения катков – гидравлически.

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА ПОЧВУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАБОТАТЬ НА СПАРЕННЫХ КОЛЕСАХ

7.2 Регулировать глубину обработки почвы рыхлительными лапами необходимо с помощью Гидроцилиндров Поз.7 и 8  на Рисунке 1. Регулировать глубину обработки почвы дисками необходимо изменением угла атаки рабочих секций Поз. 12, 13, 14 и 15 на Рис. 1., навеской трактора и задними катками гидравлически.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ УГОЛ АТАКИ ПЕРЕДНИХ КАТКОВ НА 2-3° БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗАДНИХ (разница по регулировке в 1 отверстие)

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ МАШИНЫ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С РАЗРАБОТЧИКОМ (ПРОЕКТИРОВЩИКОМ).

8.1 Виды и периодичность ТО приведены в таблице 9.1.

Таблица 8.1

| Вид технического обслуживания | Периодичность или срок постановки на ТО |
| --- | --- |
|  | моточасы | др. единицы наработки |
| 1 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО). | 10 или каждую смену |
| 2 Первое техническое обслуживание (ТО-1). | 60 |
| 3 Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э). | Перед началом сезона |
| 4 Техническое обслуживание при хранении: |  |
| Подготовка к межсменному хранению | Непосредственно после окончания работы |
| Подготовка к кратковременному хранению | Непосредственно после окончания работы |
| Подготовка к длительному хранению | Не позднее 10 дней после окончания работы |
| В период хранения | В закрытых помещениях один раз в 2 месяца, на открытых площадках и под навесом 1 раз в месяц |
| При снятии с хранения | Перед началом сезона работ |
| Примечание: Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) совмещают с техническим обслуживанием при снятии с хранения. |

8.2 Перечень работ выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 8.2

Таблица 8.2

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| ЕЖЕСМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕТО) |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик |
| 2 Проверить комплектность | Орудие должено быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей, при обнаружении неисправностей устранить их | Орудие должно быть исправным | Комплект инструмента |
| ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-1) |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик |
| 2 Проверить комплектность | Орудие должено быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей, при обнаружении неисправностей устранить их | Орудие должно быть исправным | Комплект инструмента |

Продолжение таблицы 8.2

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ При постановке на межсменное хранение |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик |
| 2 Проверить комплектность | Орудие должено быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей, при обнаружении неисправностей устранить их | Орудие должно быть исправным | Комплект инструмента |
| При подготовке к кратковременному хранению |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы Помыть орудие под струей воды | Орудие должно быть чистыми | Чистик, щетка, ветошь |
| 2 Проверить комплектность | Орудие должено быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей, при обнаружении неисправностей устранить их | Орудие должно быть исправным | Комплект инструмента |

Продолжение таблицы 8.2

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ При постановке на межсменное хранение |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик |
| 2 Проверить комплектность | Орудие должено быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей, при обнаружении неисправностей устранить их | Орудие должно быть исправным | Комплект инструмента |
| При подготовке к кратковременному хранению |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы Помыть орудие под струей воды | Орудие должно быть чистыми | Чистик, щетка, ветошь |
| 2 Проверить комплектность | Орудие должено быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей, при обнаружении неисправностей устранить их | Орудие должно быть исправным | Комплект инструмента |

Продолжение таблицы 8.2

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| При подготовке к длительному хранению |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы Помыть орудие под струей воды | Орудие должно быть чистыми | Чистик, щетка, ветошь |
| 2 Проверить комплектность | Орудие должено быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей, при обнаружении неисправностей устранить их | Орудие должно быть исправным | Комплект инструмента |
| 4 Очистить от ржавчины и покрасить поверхность орудия с поврежденной окраской | Пятна ржавчины и повреждения окраски не допускаются | Щетка металлическая, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, грунтовка, эмаль |
| 5 Снять крышку ступицы рабочих секций, смыть старую смазку, заполнить карманы ступиц и пустоты подшипников новой смазкой установить крышку. | Заполнить пустоты на 2/3 объема. | Комплект инструмента, ветошь, уайт-спирит Литол Комплект инструмента, ветошь, уайт-спирит Литол |

Продолжение таблицы 8.2

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание в период хранения |
| Проверить: |  |  |
| 1 Правильность установки орудия | Орудие должно стоять устойчиво | Визуальный осмотр |
| 2 Комплектность | Орудие должно быть комплектным | -//-- |
| 3 Состояние защитных покрытий и окраски | Защитная смазка должна лежать равномерно, коррозий и повреждений окраски не допускается | --//-- |
| Техническое обслуживание при снятии с хранения (техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) |
| 1 Удалить защитную смазку | Рабочие органы должны быть чистыми | Ветошь |
| 2 Проверить комплектность | Орудие должно быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей орудия | Орудие должно быть исправным | Комплект инструмента |

8.3 Точки смазки и их расположения приведены в таблице 8.3.

Таблица 8.3 - ТАБЛИЦА СМАЗКИ

| № позиции на схеме смазки | Наименование и обозначение механизма | Наименование смазочных материалов | Смазка при хранении | Кол-во точек смазки на орудии | Периодичность проверки и замены смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от –40 (С до +5 (С | от +5 (С до +50 (С | Заправка при эксплуатации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проушины гидроцилиндров. |  | Литол | 0,2 | Литол | 10 | В начале сезона |
| 2 | Подшипники рабочей секции |  | То же | 0,5 | То же | 6 | Через 60 часов |
| 3 | Подшипники катков |  | То же | 0,5 | То же | 6 | Через 40 часов |
| 4 | Шарниры всех осей |  | То же | 0,5 | То же | 6 | Через 10 часов |
| 5 | Подшипники колес |  | То же | 0,5 | То же | 6 | В начале сезона |

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ

##### ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Неисправность, внешнее проявление | Метод устранения |
| --- | --- |
| Заднее рабочие секция обрабатывает почву на меньшую или на большую глубину чем передние | Отрегулировать глубину навеской трактора либо катком |
| Бороны обрабатывает почву на большую глубину | Уменьшить угол атаки секций |
| Бороны обрабатывает почву на меньшую глубину | Увеличить угол атаки секций |

10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

10.1 Орудие может устанавливаться на межсменное (до 110 дней), кратковременное (от 10 дней до двух месяцев) и длительное (более двух месяцев) хранение в соответствии с ГОСТ 7751-85.

10.2 Орудие хранится под навесом или на открытой площадке на машинном дворе или пунктах технического обслуживания, категория хранения 4 (Ж2) или 7 (Ж1), ГОСТ 15150-69, консервация – вариант защиты В3-4 ГОСТ 9.014-78.

10.3 Орудие устанавливается на хранение на деревянные подставки под рабочие секции.

10.4 При подготовке к хранению, при хранении и по окончании хранения выполнять техническое обслуживание в соответствии с разделом 9 настоящего руководства.

10.5 Запасные части должны храниться в ящике, в котором они поступили потребителю.

11 КОМПЛЕКТНОСТЬ

11.1 Орудие поставляется потребителю в собранном виде в комплекте согласно таблице 11.1.

Таблица 11.1

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение укладочного или упаковочного места |
| --- | --- | --- | --- |
| АК-4.5 00.00.000 | Агрегат комбинированный Дисколап-4.5 (основная рама) | 1 | 1/4 |
| АК-4.5 00.00.000 | Агрегат комбинированный Дисколап-4.5 (рабочие секции) | 1 | 2/4 |
| АК-4.5 00.00.000 | Агрегат комбинированный Дисколап-4.5 (катки) | 1 | 3/4 |
| КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ |
|  | Согласно упаковочного листа |  | Место 2/2 – деревянный ящик |
|  | ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |
| АК-4.5 00.00.000 РЭ | Руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном)* | 1 | 4/4 |

*Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном выдается потребителю вместе с сопроводительной документацией. В гарантийном талоне делается отметка о дате продажи орудия предприятием изготовителем.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Агрегат комбинированный АК Дисколап-4.5

Заводской номер______________________________________________

Соответствует техническим условиям ТУ BY 500052032.022-2023

и признан годным для эксплуатации.

М.П.						Дата выпуска__________________

Подпись лиц ответственных

за приемку

13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие орудия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 календарных месяца на экспорт и 24 календарных месяца для Республики Беларусь, (за исключением интенсивноизнашиваемых деталей) при условии использования комплекта запасных частей и выполнения всех указаний по эксплуатации, транспортированию и хранению.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода орудия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня приобретения потребителем.

13.3 Удовлетворение претензий по качеству предъявляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь № 952 от 27.06.2008г. «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования». При поставке на экспорт и в страны СНГ – в соответствии с соглашением  о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

14 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

14.1 Транспортирование орудия может производиться автомобильным или железнодорожным видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

14.2 Орудие отгружается потребителю в соответствии с разделом 11 «Комплектность» настоящего руководства.

14.3 Строповка при погрузке и выгрузке должна производиться с учетом предусмотренных и обозначенных мест строповки.

14.4 Укладка погрузочных мест в транспортных средствах должна обеспечивать сохранность от утерь и повреждений, исключать перемещение при перевозке.

|  | Приложение |
| --- | --- |

ОАО «Минойтовский ремонтный завод», Гродненская обл., Лидский р-н, д.Минйты

факс приемной +375 154 655301, факс ОТК +375 154 655308; E-mail:  minojty_rz@tut.by

р/с 3012200370012 в ОАО «БелАПБ»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

1.                              АК “Дисколап”-                                                       .

(наименование, тип и марка изделия)

2.__________________________________________________________

(число, месяц, год, выпуска)

3.____________________________________________________________________

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям,

характеристике и стандартам: ТУ BY 500052032.022-2023

_________________________________________________________________________

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 12 месяцев при поставках на экспорт и 24 месяца для Республики Беларусь со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения потребителем.

Начальник ОТК завода					_____________________

М.П.             					          (подпись)

______________________________________________________________

дата получения изделия на складе предприятия – изготовителя

______________________________                                     __________________________

Ф.И.О., должность                                                     (подпись)

М.П.

______________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________                                                _________________________

Ф.И.О., должность                                                    подпись

______________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________					_________________________

Ф.И.О., должность					           подпись

______________________________________________________________

дата ввода изделия в эксплуатацию

________________________				_________________________

Ф.И.О., должность				           подпись

ОТМЕТКА ОБ ИЗУЧЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Должность (профессия) | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |