АГРЕГАТ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

КОМБИНИРОВАННЫЙ

АПК-2,0

Руководство по эксплуатации

Содержание

| 1 Общие сведения................................................................................................. | 3 |
| --- | --- |
| 2 Устройство и работа культиватора.................................................................. | 3 |
| 3 Техническая характеристика культиватора..................................................... | 4 |
| 4 Требования безопасности.................................................................................. | 6 |
| 5 Наладка и обкатка культиватора на месте его применения........................... | 6 |
| 6 Органы управления и приборы......................................................................... | 7 |
| 7 Подготовка к работе и порядок работы........................................................... | 7 |
| 8 Правила эксплуатации и регулировки............................................................. | 8 |
| 9 Техническое обслуживание.............................................................................. | 9 |
| 10 Перечень возможных неисправностей и указания по их устранению....... | 18 |
| 11 Правила хранения............................................................................................ | 18 |
| 12 Транспортирование ......................................................................................... | 19 |
| 13 Утилизация ...................................................................................................... | 20 |
| 14 Комплектность…….......................................................................................... | 21 |
| 15 Свидетельство о приемке................................................................................ | 22 |
| 16 Гарантии изготовителя..................................................................................... | 23 |
| 17 Приложение ..................................................................................................... | 24 |

1 Общие сведения

###### Культиватор АПК-2.0

Заводской номер_______________

Год выпуска___________________

1.1 Назначение и область применения.

###### 1.1.1 Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-2.0 (далее - агрегат) предназначен для сплошной обработки пахотного горизонта почвы с одновременной поверхностной обработкой: дроблением крупных комьев почвы, выравниванием и прикатыванием поверхности поля.

1.1.2 Агрегат может использоваться на всех типах почв, по стерне высотой до 25 см, но без скоплений длинностебельных растительных остатков. При подготовке почвы к посеву зерновых, для обработки междурядий садов и ягодников, при возделывании овощных культур и картофеля, а также для рыхления плужной подошвы на суглинистых почвах.

1.1.3 АПК-2.0 агрегатируется с тракторами класса 1.4, оборудованными гидросистемой с силовым (позиционным) регулятором.

1.1.4 При агрегатировании на тракторах должны быть установлены балластные грузы, а шины заполнены раствором согласно РЭ.

1.1.5 Агрегаты должны работать на всех типах минеральных почв, с абсолютной влажностью в обрабатываемом слое не выше 30%. Твердость почвы не более 4,5 МПа. Микрорельеф должен быть ровным или мелкогребнистым. В почве допускается наличие отдельных каменей диаметром не более 10 см.

1.1.6 Высота пожнивных и растительных остатков не должна превышать 25 см, наличие на поле скоплений неубранной соломы не допускается.

1.1.7 Величина уклона поверхности поля не должна превышать 80.

1.1.8 На тяжелых суглинистых почвах типа: черноземы, красноземы и сероземы при низкой влажности значительно увеличивается сопротивление. В связи с этим обработку необходимо выполнять в два прохода (два следа). Глубина обработки жесткими стойками, при первом проходе, не более 20 см.

1.1.9 Зона применения агрегата – Республика Беларусь и страны СНГ с аналогичными почвенно-климатическими условиями.

2 Устройство и работа культиватора

2.1 АПК-2.0 в соответствии с рисунком 1 (приложение) является навесной машиной. Он состоит из следующих узлов: рамы 1, коромысла 2, жестких стоек 3, упругих стоек 4 и катка 5.

2.2 Рама агрегата представляет собой  раму жесткой конструкции с закрепленными на ней рабочими органами и прикатывающим катком в различных сочетаниях.

3 Техническая характеристика АПК-2.0

3.1 Основные параметры, размеры, характеристики и количество обслуживающего персонала приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Марка | АПК-2.0 |
| 2 | Тип | навесной |
| 3 | Ширина захвата, м | 2 |
| 4 | Рабочая скорость, км/ч, | 8-10 |
| 5 | Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 |
| 6 | Производительность за 1час времени, га: - основного - сменного - эксплуатационного | 1,6-2,0 1,22-1,52 1,20-1,50 |
| 7 | Количество стоек, шт. | 7 |
| 8 | Количество рядов стоек с лапами, шт. | 3 |
| 9 | Расстояние от опорной плоскости лап до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 500 |
| 10 | Глубина рыхления почвы, см - жесткими стойками, до - упругими стойками, до | 30 25 |
| 11 | Масса культиватора, кг, не более: | 650±100 |
| 12 | Удельная масса, кг/м, не более: | 406 |
| 13 | Габаритные размеры, мм, не более: |  |
|  | в рабочем положении: |  |
|  | -длина: | 3200 |
|  | - ширина | 2450 |
|  | - высота | 1450 |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | в транспортном положении: |  |
|  | - длина: | 3100 |
|  | - ширина | 2450 |
|  | - высота: | 2400 |
| 14 | Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| 15 | Срок службы (за исключением быстроизнашиваемых рабочих органов ), лет, не менее | 8 |
| 16 | Годовая нормативная наработка, ч, не менее | 200 |
| 17 | Наработка на отказ, ч, не менее | 100 |
| 18 | Гарантийная наработка, га, не менее: - пружинной стойки - рыхлительной стойки | 360 40 |
| 19 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| 20 | Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел. ч/ч, не более | 0,025 |
| 21 | Коэффициент готовности, не менее: - с учетом организационного времени | 0,98 |
| 22 | Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,25 |
| 23 | Удельный расход топлива трактора за сменное время, кг/га, не более | 14,4 |
| 24 | Крошение почвы, %, не менее: размер комков, мм - до 50 мм включ. | 50 |
| 25 | Гребнистость поверхности почвы, не более | 25% глубины обработки |

Продолжение таблицы 3.1

|  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 26 | Сохранение стерни, %, не менее | 80 |
| 27 | Повреждение дернины, %, не менее | 50 |

4 Требования безопасности

4.1 Требования безопасности при эксплуатации агрегата должны соответствовать требованиям системы стандартов безопасности труда и правилам по технике безопасности при транспортировании, использовании, техническом обслуживании, устранении неисправностей и хранении сельскохозяйственных машин, действующих в каждом хозяйстве.

4.2 К работе с агрегатом допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации (отметка об изучении в приложении) и имеющие соответствующую квалификацию. В противном случае изделие снимается с гарантии.

4.3 При эксплуатации культиватора запрещается:

- выполнять поворот и задний ход в рабочем положении культиватора;

- находиться на культиваторе во время его движения;

- производить очистку, регулировку, устранение неисправностей, техническое обслуживание культиватора при работающем двигателе трактора;

- производить ремонтные работы на культиваторе в транспортном положении;

- находиться возле культиватора при переводе его из транспортного положения в рабочее и обратно, а также во время работы культиватора;

- эксплуатировать культиватор на почвах, засоренных камнями.

4.4 При погрузке и разгрузке культиватора и его составных частей строповки производить в местах, обозначенных символом 2.30 «Точка подъема» по ГОСТ 26336-97.

4.5 Транспортная скорость культиватора должна быть не более 15 км/ч, а на выбитых дорогах и мостах – не более 5км/ч.

4.6 Не допускается эксплуатация агрегата с тракторами «МТЗ-82» и его аналогами без балласта и не заправленными раствором шинами согласно РЭ.

5 Наладка и обкатка агрегата на месте его применения

5.1 Произвести расконсервацию: вскрыть ящик и пакет с   эксплуатационной документацией. Удалить защитную смазку, нанесенную на поверхность деталей культиватора.

5.2 Проверить комплектность в соответствии с одноименным разделом паспорта и упаковочными листами.

  - Произвести внешний осмотр составных частей агрегата на отсутствие механических повреждений, коррозии. Обнаруженные повреждения устранить.

5.4 Установить ось автосцепки на нижних тягах навесной системы трактора и зафиксировать ее чеками. Вертикальная ось автосцепки должна совпадать с осью трактора (одинаковое расстояние между краями автосцепки и задними колесами трактора), а ее края – находиться на одинаковой высоте от поверхности поля.

5.5 Установить на тракторе передние балластные грузы, передние колеса трактора, при необходимости, заправить водой (раствором) согласно инструкции по эксплуатации трактора.

ВНИМАНИЕ! Работа без установки дополнительных грузов на тракторе и раствора в передних шинах, согласно РЭ запрещена.

5.6 Установить необходимое давление воздуха в шинах трактора.

5.7 Агрегатирование АПК-2.0 с трактором производится на ровной площадке. Трактор на малой скорости задним ходом подъезжает к агрегату так, что ось автосцепки, установленная на нижних тягах навесной системы трактора вошла в гнезда ловителей, и зафиксировать ее. Центральную тягу навесной системы соединить с отверстием в стойке навески АПК-2.0. Цепи навесной системы трактора должны блокировать нижние тяги между собой.

##### 6 Органы управления и приборы

6.1 Управление работой и транспортированием АПК-2.0 (перевод в рабочее положение и обратно, скорость движения рабочая и транспортная) осуществляется трактористом из кабины трактора с помощью органов управления, контрольных и измерительных приборов трактора.

6.2 Для регулировки глубины обработки агрегата предусмотрены регулировочные отверстия на пластине 6 (рисунок 1). Диапазон регулировки  15-30 см глубины обработки.

##### 7 Подготовка к работе и порядок работы

7.1 Подготовка трактора к работе.

7.1.1 При агрегатировании с тракторами тягового класса 1.4 установить балласт, а шины, при необходимости, заполнить раствором.

7.2 Подготовка культиватора к работе.

7.2.1 Сцепить агрегат с трактором в соответствии с пунктом 5.7, 5.8 раздела 5.

7.2.2 Проверить готовность агрегата к работе.

7.3 Порядок работы

7.3.1 Перед работой установить агрегат в начале гона.

7.3.2 Перевести агрегат из транспортного положения в рабочее. Для этого необходимо

- опустить агрегат на землю, до касания рабочих органов с опорной поверхностью;

- заглушить двигатель;

7.3.3 Установить требуемую глубину обработки навеской трактора и высотой расположения катка.

7.3.4 Движением трактора вперёд заглубить рабочие органы.

7.3.5 Сделать пробный проход агрегата по полю для проверки установленной глубины обработки.

7.3.7 По окончании работы необходимо:

а) выключить двигатель трактора и очистить культиватор от грязи и растительных остатков;

б) перевести культиватор из рабочего положения в транспортное, выполнив все действия пункта 7.3.2 в обратном порядке.

8 Правила эксплуатации и регулировки

8.1 Эксплуатировать только правильно собранный, проверенный и отрегулированный агрегат.

8.2 АКП-2.0 в агрегате с трактором устанавливается на ровной площадке и переводится в рабочее положение. Порядок перевода в рабочее положение см. пункт 7.3.2.

8.3 Крупные предметы (пни, остатки деревьев и кустарников, камни, металлические предметы и т.п.) являются препятствием для работы агрегата и должны быть перемещены за пределы поля.

8.4 В процессе работы агрегата не допускать забивания стоек и лап землей и растительными остатками. В случае их забивания необходимо выглубить из почвы лапы и проехать некоторое расстояние задним ходом. Если забивание таким способом устранить не удалось, то необходимо выключить двигатель трактора и произвести очистку вручную.

8.5 Перед выполнением поворота необходимо поднять агрегат так, чтобы рабочие органы культиватора не касались почвы.

8.6 ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается выполнять повороты с заглубленными рабочими органами, так как это приводит к преждевременному выходу из строя агрегата.

8.7 Установка агрегата в горизонтальное положение в продольном направлении осуществляется изменением длины центральной тяги трактора.

8.8 При значительном сопротивлении почвы, вследствие климатических либо каких-нибудь других причин, на агрегате предусмотрена регулировка расположения жестких стоек по глубине обработки. Регулировка подразумевает под собой 3 положения с шагом 50мм (приложение, рисунок 3).

8.9 ВНИМАНИЕ! В качестве разрывного болта использовать БОЛТ М16х130.88 ГОСТ 7798. Категорически запрещается использовать в качестве защиты (разрывного болта) болт класса прочности выше чем 8.8.

9 Техническое обслуживание

9.1 Агрегат разработан под существующую систему ТО и ремонта согласно ГОСТ 15.601-98.

9.2 Техническое обслуживание агрегата необходимо проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 20793-86.

9.3 Виды и периодичность технического обслуживания, проводимого в период эксплуатации агрегата, приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Вид технического обслуживания | Периодичность или срок постановки на ТО |
| --- | --- |
|  | моточасы | литры израсходованного топлива (или др. единица наработки) |
| 1 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) | 8-10 | - |
| 2 Первое техническое обслуживание (ТО-1) | 60 | - |
| 3 Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) (ТО-Э совместить с ТО при снятии с хранения) | Перед началом сезона работы | - |
| 4 Техническое обслуживание при хранении: |  |  |
| 1) подготовка к межсмен-ному хранению | Непосредственно после окончания работы | - |
| 2) подготовка к кратковременному хранению | Непосредственно после окончания работы | - |
| 3) подготовка к длительному хранению | Не позднее 10 дней после окончания работы | - |
| 4) в период хранения | В закрытых помещениях – 1 раз в 2 месяца, на открытых площадках и под навесом – 1 раз в месяц | - |
| 5) при снятии с хранения | Перед началом сезона работы | - |

9.4 К работе по техническому обслуживанию агрегата допускаются только лица, изучившие его устройство и аттестованные в соответствии с принятой у потребителя системой аттестации.

9.5 Агрегат, направляемый на техническое обслуживание, должен быть комплектным.

9.6 Перечень точек смазки и их расположение приведены в таблице 9.2 и на схеме смазки, представленной на рисунке 2.

| Номер позиции на схеме смазки | Наименование точек смазки | Наименование, марка и обозначение стандарта на смазочные материалы и жидкости | Количество точек смазки | Периодичность смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смазка при эксплуатации при температуре | Смазка при хранении |  |  |
|  |  | от –40º С до +5º С | от +5º С до +50º С |  |  | основные | заменители |
| 1 | Подшипники прикатывающего катка | – | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 или солидол С ГОСТ 4366-76 | Та же, что и при эксплуатации | 2 | При ТО-Э, ТО-1 и при подготовке к длительному хранению |
| 2 | Ось вращения коромысла | – | То же | То же | 2 | То же |
| 3 | Ось вращения регулировочной пластины | – | То же | То же | 4 | То же |

Таблица 9.2

9.7 При проведении технического обслуживания необходимо строго соблюдать общие правила безопасности.

9.8 Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 9.3.

Таблица 9.3

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструменты, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) |
| 1 Очистить агрегат от грязи, пыли, растительных остатков | Агрегат должен быть чистым | Ветошь, щетка, чистик |
| 2 Проверить комплектность агрегата | Агрегат должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей агрегата, при обнаружении неисправностей устранить их | Агрегат должен быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц агрегата. Обратить особое внимание на крепление стоек с лапами на раме. | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 5 Проверить правильность агрегатирования с трактором АПК-2.0 Продолжение таблицы 9.3 | АПК-2.0 должен быть правильно агрегатирован с трактором | Визуальный осмотр |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Первое техническое обслуживание (ТО-1) |
| 1 Очистить агрегат от грязи, пыли, растительных остатков, вы мыть агрегат | Агрегат должен быть чистым | Ветошь, щетка, чистик, вода или синтетическое моющее средство для струйной очистки машин |
| 2 Проверить комплектность агрегата | Агрегат должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей агрегата, при обнаружении неисправностей устранить их | Агрегат должен быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц агрегата. Обратить особое внимание на крепление стоек с лапами на раме. | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 5 Смазать подшипники прикатывающего катка, ось вращения коромысла и ось вращения регулировочной пластины поз. 1, 2 и 3 таблицы 9.2 и схемы смазки (рисунок 2 приложение) | Смазка должна быть нанесена сплошным слоем | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 или солидол С ГОСТ 4366-76 |

| Продолжение таблицы 9.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническое обслуживание при хранении Подготовка к межсменному хранению (до 10 дней) |
| 1 Очистить агрегат от грязи, пыли, растительных остатков, вы мыть агрегат | Агрегат должен быть чистым | Ветошь, щетка, чистик, вода или синтетическое моющее средство для струйной очистки машин |
| 2 Проверить комплектность агрегата | Агрегат должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей агрегата, при обнаружении неисправностей устранить их | Агрегат должен быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц агрегата. Обратить особое внимание на крепление стоек с лапами на раме. | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 6 Смазать подшипники прикатывающего катка, ось вращения коромысла и ось вращения регулировочной пластины поз. 1, 2 и 3 таблицы 9.2 и схемы смазки (рисунок 2 приложение) | Смазка должна быть нанесена сплошным слоем | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 или солидол С ГОСТ 4366-76 |
| 7 Установить агрегат на площадке на деревянные или металлические опоры Продолжение таблицы 9.3 | Культиватор должен находиться на машинном дворе | Визуальный осмотр |
| 1 | 2 | 3 |
| Подготовка культиватора к кратковременному хранению (от 10 дней до 2 месяцев) |
| 1 Очистить агрегат от грязи, пыли, растительных остатков, вы мыть агрегат | Агрегат должен быть чистым | Ветошь, щетка, чистик, вода или синтетическое моющее средство для струйной очистки машин |
| 2 Проверить комплектность агрегата | Агрегат должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей агрегата, при обнаружении неисправностей устранить их | Агрегат должен быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц агрегата. Обратить особое внимание на крепление стоек с лапами к раме. | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 5 Установить агрегат на площадке на деревянные или металлические опоры | Культиватор должен находиться на машинном дворе | Визуальный осмотр |
| Подготовка культиватора к длительному хранению (более двух месяцев) |
| 1 Очистить агрегат от грязи, пыли, растительных остатков, вы мыть агрегат | Агрегат должен быть чистым | Ветошь, щетка, чистик, вода или синтетическое моющее средство для струйной очистки машин |
| 2 Проверить комплектность агрегата | Агрегат должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| Продолжение таблицы 9.3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей агрегата, при обнаружении неисправностей устранить их | Агрегат должен быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц агрегата. Обратить особое внимание на крепление стоек с лапами на раме. | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 5 Смазать подшипники прикатывающего катка, ось вращения коромысла и ось вращения регулировочной пластины поз. 1, 2 и 3 таблицы 9.2 и схемы смазки (рисунок 2 приложение) | Смазка должна быть нанесена сплошным слоем | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 или солидол С ГОСТ 4366-76 |
| 6 Стойки с лапами покрыть черным лаком, консервационной смазкой или отработанным маслом | Лак должен равномерно покрывать поверхность. Смазка или масло должны наноситься сплошным слоем кистью | Лак БТ-577 ГОСТ 5631-79. Кисть. Жидкая консервационная смазка ЖКБ. Отработанное автотракторное масло |
| 7 Детали и сборочные единицы с поврежденной окраской очистить от ржавчины, загрунтовать и покрасить | Поверхность с повреждённой окраской должна быть очищена от ржавчины, промыта кистью уайт-спиритом и загрунтована. Окраску производить через 12 часов после грунтовки. Подкрашенные места должны быть однородны по цвету с окраской агрегата. | Щетка металлическая, шкурка шлифовальная, кисть. Уайт-спирит ГОСТ 3134-78, грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82, эмаль ПФ-115 зеленая ГОСТ 6465-76 |
| Продолжение таблицы 9.3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 При обнаружении деталей, пришедших в негодность, заменить их новыми или отремонтировать износившиеся | Установленные на агрегате детали должны сохранять работоспособность | Инструмент, прилагаемый к трактору. Комплект запасных частей. |
| 9 Установить агрегатр на деревянные или металлические опоры на открытую площадку, в закрытое помещение или под навес 10 Заменить смазку в корпусах подшипников прикатывающего катка | Агрегат должен находится на открытой площадке, в закрытом помещении или под навесом Карманы корпусов подшипников должны быть заполнены не менее, чем на ¾ объема смазкой | Визуальный осмотр |
|  |  | Ключи ГОСТ 2839-80 7811-003С1Х9 (8х10); 7811-0046С1Х9 (46х50) Солидол С ГОСТ 4366-76 или солидол Ж ГОСТ 1033-79 |
| Техническое обслуживание в период хранения |
| 1 Проверить правильность установки агрегата на подставках | Культиватор должен сохранять устойчивое положение, а рама располагаться горизонтально | Визуальный осмотр |
| 2 Проверить состояние консервационной защиты и покраски, обнаруженные дефекты должны быть устранены | Консервационная смазка и окраска должна равномерно покрывать защищаемые поверхности | Визуальный осмотр |

| Продолжение таблицы 9.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническое обслуживание перед началом сезона (ТО-Э) (при снятии с длительного хранения) |
| 1 Очистить детали и узлы культиватора от консервационной смазки | Агрегат должен быть очищен от консервационной смазки | Ветошь, чистик, уайт-спирит ГОСТ 3134-78 |
| 2 Доукомплектовать агрегат сданными ранее на склад узлами и деталями | Агрегат должен быть комплектным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 3 Осмотреть и, при необходимости, подтянуть крепления | Все резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены Моменты затяжки: М6 – 4 - 6 Нм М8 – 9,4 - 1 1,8 Нм М10 – 18,6 - 23,6 Нм М12 – 34 - 42,5 Нм М20 – 160 - 200 Нм М24 – 268 - 335 Нм М30 – 350 - 400 Нм | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Смазать подшипники прикатывающего катка, ось вращения коромысла и ось вращения регулировочной пластины поз. 1, 2 и 3 таблицы 9.2 и схемы смазки (рисунок 2 приложение) | Старая смазка должна быть удалена, а новая полностью заполнять полости узлов и деталей и покрывать смазываемые поверхности. | Шприц Солидол Ж ГОСТ 1033-79 или солидол С ГОСТ 4366-76 |
| 5 Проверить работоспособность всех узлов и механизмов культиватор. | В соответствии с разделами 5-8 настоящего руководства по эксплуатации |  |

9.9 Организацию сервисного обслуживания культиватора должен выполнять изготовитель и осуществлять его в соответствии с требованиями

ГОСТ 15.601-98.

10 Перечень, возможных неисправностей и указания по их устранению

10.1 Неисправности, методы их устранения, применяемый инструмент, приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Неисправности, внешнее проявление | Возможная причина неисправности | Способ устранения неисправности, инструмент, принадлежности. |
| --- | --- | --- |
| 1. Поломка стойки рыхлительного рабочего органа 2.Поломка лапы рыхлительного рабочего органа 3.Предельно допустимый износ лапы с двух сторон | Дефект стойки или попадание посторонних предметов Дефект лапы или попадание посторонних предметов Контакт лапы с почвой (абразивной средой) в процессе работы культиватора | Заменить стойку Ключ 7811-0023С1х9(22х24) ГОСТ 2839-80 Ключ 7811-0022С1х9(17х19) ГОСТ 2839-80 Ключ 7811-0025С1х9(30х36) ГОСТ 2839-80 Заменить лапу Ключ 7811-0022С1х9(17х19) ГОСТ 2839-80 Заменить лапу новой Ключ 7811-0022С1х9(17х19) ГОСТ 2839-80 |

10.2 При истечении гарантийного срока при поломке упругой рыхлительной стойки для сохранения всех технических характеристик агрегата и полного использования его возможностей рекомендуется использовать стойку с параметрами указанными на рисунке 4 (приложение).

10.3 Схема расположения упругих рыхлительных стоек указана на рисунке 5 (приложение).

11 Правила хранения

11.1 Условия хранения агрегата у изготовителя до отгрузки и у потребителя должны гарантировать его полную сохранность, комплектность, качество, товарный вид в соответствии с ГОСТ 7751-85.

11.2 Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4(Ж2) или 7(Ж1)по ГОСТ 15150-69, а в части воздействия механических факторов – жестким условиям транспортирования по ГОСТ 23170-78.

11.3 Агрегат у потребителя устанавливается на межсменное (до 10 дней), кратковременное (от 10 дней до двух месяцев) и длительное хранение (более двух месяцев) в соответствии с ГОСТ 7751-85 и хранится в закрытых помещениях, под навесами, на открытых площадках машинных дворов или в пунктах технического обслуживания.

11.4 Агрегат при межсменном хранении допускается хранить на открытой площадке. Агрегат на кратковременное хранение (от 10 дней до 2 месяцев) и длительное хранение устанавливается на деревянные или металлические опоры.  При этом он должен сохранять устойчивое положение при уклоне до 8,50.

11.5 Техническое обслуживание агрегата выполнять в соответствии с разделом 9 настоящего руководства по эксплуатации.

11.6 Запасные части должны храниться на складе в ящике, в котором они поступили потребителю.

11.7 К снятым и сданным на склад для хранения сборочным единицам должны быть прикреплены бирки с указанием хозяйственного номера культиватора.

11.8 На межсменное и кратковременное хранение агрегат ставится после окончания работ, а на длительное – не позднее 10 дней после окончания работ

11.9 В период хранения техническое обслуживание выполняется при хранении в закрытом помещении один раз в два месяца, а под навесом и на открытой площадке – ежемесячно.

12 Транспортирование

12.1 Транспортирование агрегата должно производиться автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами  перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

12.1.1 Строповка при погрузке и выгрузке должна производиться с учетом предусмотренных и обозначенных мест строповки.

12.1.2 Способ погрузки, размещение и крепление укладочных и упаковочных мест при отправке потребителю агрегата и запасных частей должны обеспечивать их полную сохранность.

12.2 Транспортирование агрегата трактором у потребителя должно выполняться только в транспортном положении.

12.3 Скорость движения по дорогам с твердым покрытием не должна превышать 15 км/ч.

12.4 Скорость движения на полевых дорогах и бездорожью должна обеспечивать сохранение работоспособного состояния агрегата.

13 Утилизация

13.1 Подготовку агрегата к утилизации необходимо проводить после утверждения акта о его списании, назначения руководителя, ответственного за проведение работ, и утверждение плана по проведению утилизации.

13.2 Меры безопасности

13.2.1 Необходимо соблюдать все общие правила техники безопасности при работе с агрегатом.

13.2.2 При разборке агрегата необходимо соблюдать требования инструкций по технике безопасности при работе на ремонтном оборудовании.

13.3 Сведения и проводимые мероприятия по подготовке и отправке агрегата на утилизацию.

13.3.1 Порядок разборки агрегата по узлам при утилизации:

- демонтировать с агрегата рыхлительные рабочие органы;

- демонтировать с рамы коромысло в сборе с катком;

- отсоединить от коромысла каток;

13.3.2 Произвести разборку узлов по деталям.

13.3.3 Сортировать детали по группам: черный металл, цветной металл, резинотехнические детали.

13.3.4 Произвести дефектовку деталей. Годные детали использовать для технологическо-ремонтных нужд, а изношенные - на металлолом.

14 Комплектность

14.1 Агрегат поставляется потребителю в собранном виде в комплекте согласно

таблице 14.1

Таблица 14.1

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АПК-2.0 00.00.000 | Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-2.0 | 1 | 1/2 | Место ½ без упаковки масса 650 кг |
| КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ |
|  | Согласно упаковочного листа |  |  | Место 2/2 – деревянный ящик № 127 (860х500х400) ГОСТ 15841-88 |
|  | ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |
| АПК-2.0 00.00.000 РЭ | Руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном) | 1 | * |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:* Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном выдается потребителю вместе с сопроводительной документацией. В гарантийном талоне делается отметка о дате продажи агрегата предприятием - изготовителем.

15 Свидетельство о приемке

Агрегат почвообрабатывающий комбинированный марка   АПК-2.0

Заводской номер______________________________________________

Соответствует техническим условиям ТУ BY 500052032.007-2011

и признан годным для эксплуатации.

М.П.						Дата выпуска__________________

Подпись лиц ответственных

за приемку

16 Гарантии изготовителя

16.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие агрегата требованиям технических условий ТУ BY 500052032.007-2011 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

16.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 (12) календарных месяца (за исключением быстроизнашиваемых деталей рыхлительных стоек) при условии использования комплекта запасных частей и выполнения всех указаний по эксплуатации, транспортированию и хранению.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода агрегата в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня приобретения его потребителем.

16.3 Удовлетворение претензий по качеству предъявляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь № 952 от 27.06.2008г. «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования». При поставке на экспорт и в страны СНГ – в соответствии с соглашением  о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

17 Приложение

1 – рама, 2 – коромысло, 3 – жесткая стойка, 4 – упругая стойка, 5 – каток, 6 – регулировочная пластина

Рисунок 1 – Устройство АПК-2.0

Рисунок 2 – Расположение точек смазки

1 – рама, 2 – жесткая стойка, 3 – упругая стойка

Рисунок 3 – Схема регулировки жесткой рыхлительной стойки по глубине обработки

Рисунок 4 – Параметры пружинной стойки (30х30) для её замены в случае выхода из строя

Рисунок 5 - Схема расположения упругих рыхлительных стоек

Рисунок 6 – Быстроизнашиваемые детали жесткой                                  рыхлительной стойки

Приложение

ОАО «Минойтовский ремонтный завод», Гродненская обл., Лидский р-н, д.Минйты

факс приемной +375 154 655301, факс ОТК +375 154 655308; E-mail:  minojty_rz@tut.by

р/с 3012200370012 в ОАО «БелАПБ»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

1.   Агрегат почвообрабатывающий кмбинированный  АПК-2,0

(наименование, тип и марка изделия)

2.__________________________________________________________

(число, месяц, год, выпуска)

3.____________________________________________________________________

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям,

характеристике и стандартам:    ТУ BY 500052032.007-2011

(наименование документа)

________________________________________________________________________

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 12 месяцев при поставках на экспорт и 24 месяца для Республики Беларусь со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 со дня получения потребителем.

Начальник ОТК завода					_____________________

М.П.             					          (подпись)

______________________________________________________________

дата получения изделия на складе предприятия – изготовителя

______________________________                                     __________________________

Ф.И.О., должность                                                     (подпись)

М.П.

______________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________                                                _________________________

Ф.И.О., должность                                                    подпись

________________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________					_________________________

Ф.И.О., должность					           подпись

.______________________________________________________________

дата ввода изделия в эксплуатацию

________________________				_________________________

Ф.И.О., должность				           подпись

ОТМЕТКА ОБ ИЗУЧЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Должность (профессия) | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |