ГРАБЛИ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ

ГРЛ-8.5

Руководство по эксплуатации

ГРЛ-8.5 00.00.000 РЭ

Содержание

| 1 Общие сведения................................................................................................. | 3 |
| --- | --- |
| 2 Устройство и работа граблей............................................................................ | 3 |
| 3 Техническая характеристика ГРЛ-8.5.............................................................. | 8 |
| 4 Требования безопасности.................................................................................. | 9 |
| 5 Наладка и обкатка граблей на месте его применения.................................... | 10 |
| 6 Органы управления и приборы........................................................................ | 10 |
| 7 Подготовка к работе и порядок работы........................................................... | 10 |
| 8 Правила эксплуатации и регулировки............................................................. | 11 |
| 9 Техническое обслуживание.............................................................................. | 12 |
| 10 Перечень возможных неисправностей и указания по их устранению....... | 22 |
| 11 Правила хранения............................................................................................ | 22 |
| 12 Транспортирование ......................................................................................... | 23 |
| 13 Утилизация ...................................................................................................... | 24 |
| 14 Комплектность…….......................................................................................... | 25 |
| 15 Свидетельство о приемке................................................................................ | 26 |
| 16 Гарантии изготовителя..................................................................................... | 27 |
| 17 Приложение Гарантийный талон.................................................................... | 28 |

1 Общие сведения

###### Грабли ГРЛ-8.5

Заводской номер_______________

Год выпуска___________________

1.1 Назначение и область применения.

###### 1.1.1 Грабли колесно-пальцевые ГРЛ-8.5 (далее - грабли) предназначенные для сгребания провяленной травы из прокосов в валки и оборачивания валков.

###### 1.1.2 Грабли используются для уборки сеяных трав, а так же трав естественных сенокосов урожайностью свыше 1 т/га на равнинах при влажности массы от 20 до 60% на выровненных полях и склонах крутизной до 8°, не имеющих глубоких борозд, рвов. Микрорельеф поля должен составлять 2-3 см.

1.1.3 Грабли агрегатируются с колесными тракторами класса 1.4 т.с. Привод рабочих органов (рабочих колес) осуществляется за счет сцепления их с почвой. При движении граблей по прокосу, рабочие колеса за счет сцепления с почвой вращаются. Благодаря расположению пальцевых колес под углом к направлению движения и вращению их, провяленная масса, захваченная первым колесом, перемещается на величину захвата этого колеса. Затем оно подхватывается вторым, третьим и т. д. колесами. Таким образом, после прохода всех колес образуется валок. При движении секции вдоль валка последний сдвигается в сторону и оборачивается.

1.1.4 Зона применения граблей – Республика Беларусь и страны СНГ с аналогичными почвенно-климатическими условиями. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150.

2 Устройство и работа

2.1 Грабли в соответствии с рисунком 1 являются прицепной машиной. Они состоят из следующих основных узлов:

1 - Сборная рама,

2 – Самоустанавливающиеся опорные колеса,

3 – “Солнце” (рабочее пальцевое колесо),

4 – Телескопическое дышло,

5 – Управляемые опорные колеса,

6 – Гидроцилиндр привода дышла,

7 – Гидроцилиндр привода “Солнца”,

8 – Успокоители самоустанавливающихся опорных колес.

2.2 Рама агрегата представляет собой  сборною конструкцию из балок, рам и тяг различной конфигурации и длины.

Рисунок 1   Общее устройство

1 - Сборная рама, 2 – Самоустанавливающееся опорные колеса, 3 – “Солнце” (рабочее пальцевое колесо),

4 – Телескопическое дышло, 5– Управляемые опорные колеса, 6 – Гидроцилиндр привода дышла,

7 – Гидроцилиндр привода “Солнца”, 8 – Успокоители самоустанавливающихся колес

2.3 Самоустанавливающиеся опорные колеса оснащены успокоителями (Рисунок 2), предназначенными для стабилизации хода колес во время движения. Силу давления колодок успокоителя регулируется вращением гайки. При транспортировке успокоители должны быть зажаты больше чем при работе в поле.

Рисунок 2    Самоустанавливающиеся опорные колеса

Рисунок 3    Крепление “Солнца”

2.4 На нижних гранях рамы приварены втулки (Рисунок 3), в которые установлены Рычаги 1 на подшипниках скольжения. На второй оси рычага крепится “Солнце” 2 на подшипниках качения. Через проушины на верхних гранях рамы продета Подъемная труба 3. Для обеспечения заданного давления рабочих колес на почву и копирования рельефа поля пальцевые колеса имеют Поддерживающую пружину 4 которая соединена с Подъемной трубой. Для фиксации пальцевого колеса относительно Подъемной труба служит страховочная цепь 5.

2.5 Для перевода граблей из транспортного положения в рабочее и обратно предназначено Телескопическое дышло 4 и Гидроцилиндр привода дышла 6 (Рисунок 1). Для этого необходимо открыть Замок (Рисунок 4).

ВНИМАНИЕ: - ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ САМОРАСКЛАДЫВАНИЯ ГРАБЛЕЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЗАМОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ (Рисунок 4).

ВНИМАНИЕ: - ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОМОК ПЕРЕДНЕГО ОПОРНОГО КОЛЕСА ПЕРЕВОДИТЬ ГРАБЛИ ИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РАБОЧЕЕ И ОБРАТНО НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО В ДВИЖЕНИИ.

Рисунок 4   Замок

2.6 Подъем пальцевых колес из рабочего положения в транспортное осуществляется с помощью гидроцилиндра 7 (рисунок 1).

2.7 Механизмы регулирования давления пальцевых колес на почву расположен в средней части рамы. Вращением регулировочного винта добиваются необходимого давления “Солнца” на почву.

Рисунок 5  Механизм регулирования давления пальцевых колес

а - рабочее положение; б - транспортное положение

ВНИМАНИЕ: - ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ОПУСКАНИЯ “СОЛНЦА” ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В   ПОЛОЖЕНИИ Б (Рисунок 5).

ВНИМАНИЕ: - ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ УСПОКОИТЕЛИ ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЖАТЫ СИЛЬНЕЕ ЧЕМ ПРИ РАБОТЕ В ПОЛЕ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ ГРАБЛЕЙ.

3 Техническая характеристика ГРЛ-8.5

3.1 Основные параметры, размеры, характеристики и количество обслуживающего персонала приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1 | Марка | ГРЛ-8.5 |
| 2 | Тип | прицепные |
| 3 | Ширина захвата конструкционная до, м | 8,5 |
| 4 | Класс агрегатируемого трактора | 1,4 |
| 5 | Ширина захвата фактическая до, м | 8,3 |
| 6 | Рабочая скорость, км/ч, | 7-12 |
| 7 | Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
| 8 | Дорожный просвет, мм, не менее | 230 |
| 9 | Масса сухая (конструктивная), кг, не более | 1800 |
| 10 | Количество рабочих колес, шт. | 13 |
| 11 | Наибольший диаметр рабочих колес, см | 140 |
| 12 | Удельная конструкционная масса, кг/м не более | 212 |
| 13 | Производительность основного времени, га/час | 6-10 |
| 14 | Производительность сменного времени, га/час | 4-7 |
| 15 | Производительность эксплуатационного времени, га/час | 4-7 |
| 16 | Габаритные размеры в транспортном полож., мм, не бол.: - длина - ширина - высота | 12000 2500 2500 |
| 16 | Габаритные размеры в рабочем полож., мм, не более: - длина - ширина - высота | 11000 11000 2500 |
| 17 | Срок службы, лет | 6 |
| 18 | Характеристика сформированного валка: ширина до, см | 160 |
| 19 | Характеристика валка после оборачиван.: ширина до, см | 160 |
| 20 | Ресурс до списания, ч | 900 |
| 21 | Коэффициент готовности по оперативному времени, не ниже | 0,99 |
| 22 | Потери не более, % | 2,00 |
| 23 | Годовая нормативная наработка, ч. основного времени | 150 |
| 24 | Наработка на отказ II и III групп сложности, ч. | 180 |
| 25 | Давление в шинах, МПа | 0,25 |
| 26 | Количество обслуживающего персонала | 1 |
| 27 | Уд. расход топлива за основн. время работы, кг/га не бол. | 1,25 |
| 28 | Ежесменное оперативное время ТО, ч, не бол. | 0,25 |
| 29 | Потребляемая мощность двигателя, не более кВт | 40 |

4 Требования безопасности

4.1 Требования безопасности при эксплуатации агрегата должны соответствовать требованиям системы стандартов безопасности труда и правилам по технике безопасности при транспортировании, использовании, техническом обслуживании, устранении неисправностей и хранении сельскохозяйственных машин, действующих в каждом хозяйстве.

4.2 К работе с граблями допускаются механизаторы, имеющие соответствующую квалификацию, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

4.3 При эксплуатации граблей запрещается:

- выполнять поворот и задний ход в рабочем положении граблей;

- находиться на граблях во время их движения;

- производить очистку, регулировку, устранение неисправностей, техническое обслуживание граблей при работающем двигателе трактора;

- производить ремонтные работы на граблях в транспортном положении;

- находиться возле граблей при переводе его из транспортного положения в рабочее и обратно, а также во время работы;

- эксплуатировать грабли на почвах, засоренных камнями.

4.4 При погрузке и разгрузке граблей и их составных частей строповку производить в местах, обозначенных символом 2.30 «Точка подъема» по ГОСТ 26336-97.

4.5 Транспортная скорость граблей должна быть не более 20 км/ч, а на разбитых дорогах и мостах – не более 5км/ч.

Рисунок 6  Установка противооткатных башмаков

ВНИМАНИЕ: - ВО ВРЕМЯ СТОЯНКИ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ АГРЕГАТА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТ ПОД ОДНО ИЗ САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИХСЯ ОПОРНЫХ КОЛЕС ПРОТИВОТКАТНЫЕ БАШМАКИ  (Рисунок 6)

5 Наладка и обкатка граблей на месте их применения

5.1 Произвести расконсервацию: вскрыть ящик и пакет с   эксплуатационной документацией. Удалить защитную смазку, нанесенную на поверхность деталей граблей.

5.2 Проверить комплектность в соответствии с одноименным разделом паспорта и упаковочными листами.

  - Произвести внешний осмотр составных частей граблей на отсутствие механических повреждений, коррозии. Обнаруженные повреждения устранить.

5.4 Установить транспортировочную петлю на нижних тягах навесной системы трактора и зафиксировать ее.

5.6 Установить необходимое давление воздуха в шинах трактора.

5.7 Агрегатирование граблей с трактором производится на ровной площадке.

6 Органы управления и приборы

6.1 Управление работой и транспортированием граблей (перевод в рабочее положение и обратно, скорость движения рабочая и транспортная) осуществляется трактористом из кабины трактора с помощью органов управления, контрольных и измерительных приборов трактора.

6.2 Вращением регулировочного винта механизма регулирования добиваются необходимого давления “Солнца” на почву (Рисунок 5 а).

##### 7 Подготовка к работе и порядок работы

7.1 Подготовка граблей к работе.

7.1.1 Сцепить грабли с трактором.

7.2 Порядок работы

7.2.1 Перед работой установить грабли в начале гона.

7.2.2 Перевести грабли из транспортного положения в рабочее. Для этого необходимо

- выдвижением передней части телескопического дышла перевести   грабли из транспортного в рабочее положение.

ВНИМАНИЕ: - ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОМОК ПЕРЕДНЕГО ОПОРНОГО КОЛЕСА ПЕРЕВОДИТЬ ГРАБЛИ ИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РАБОЧЕЕ И ОБРАТНО НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО В ДВИЖЕНИИ.

- опустить рабочие органы до касания с почвой;

7.2.3 Вращением регулировочного винта  механизма регулирования добиваются необходимого давления “Солнца” на почву (Рисунок 5 а).

7.2.4 Сделать пробный проход граблей по полю для проверки установленного давления рабочих колес на почву и качества сгребания.

7.2.5 При необходимости отрегулировать давление рабочих колес на почву.

7.3 Завершение работы

7.3.1 По окончании работы необходимо:

а) выключить двигатель трактора и очистить грабли от грязи и растительных остатков;

б) перевести грабли из рабочего положения в транспортное, выполнив все действия пункта 7.2.2 в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ: - ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ САМОРАСКЛАДЫВАНИЯ ГРАБЛЕЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЗАМОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ (Рисунок 4).

ВНИМАНИЕ: - ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ОПУСКАНИЯ “СОЛНЦА” ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В   ПОЛОЖЕНИИ Б (Рисунок 5).

8 Правила эксплуатации и регулировки

8.1 Эксплуатировать только правильно собранные, проверенные и отрегулированные грабли.

8.2 Для выполнения регулировок ГРЛ-8.5  в агрегате с трактором устанавливаются на ровной площадке и переводятся в рабочее положение. Порядок перевода в рабочее положение см. пункт 7.2.2.

8.3 Крупные предметы (пни, остатки деревьев и кустарников, камни, металлические предметы и т.п.) являются препятствием для работы граблей и должны быть перемещены за пределы поля.

8.4 В процессе работы граблей не допускать забивания рабочих колес “Солнца” землей и растительными остатками. В случае их забивания необходимо выключить двигатель трактора и произвести очистку вручную, оставив "солнца" в рабочем положении и заглушив двигатель трактора.

8.5 Перед выполнением поворота необходимо поднять рабочие органы “Солнце” так, чтобы они не касались почвы.

8.6 ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ПОВОРОТЫ С ОПУЩЕННЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ “СОЛНЦЕ”, ТАК КАК ЭТО ПРИВОДИТ ГРАБЛИ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ.

8.8 При сгребании значительных объемов травы, на граблях возможно уменьшить ширину захвата. Это достигается увеличением длины телескопического дышла.

9 Техническое обслуживание

9.1 Грабли разработаны под существующую систему ТО и ремонта согласно ГОСТ 15.601-98.

9.2 Техническое обслуживание граблей необходимо проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 20793-86.

9.3 Виды и периодичность технического обслуживания, проводимого в период эксплуатации граблей, приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Вид технического обслуживания | Периодичность или срок постановки на ТО |
| --- | --- |
|  | моточасы | литры израсходованного топлива |
| 1 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) | 8-10 | - |
| 2 Первое техническое обслуживание (ТО-1) | 60 | - |
| 3 Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) (ТО-Э совместить с ТО при снятии с хранения) | Перед началом сезона работы | - |
| 4 Техническое обслуживание при хранении: |  |  |
| 1) подготовка к межсмен-ному хранению | Непосредственно после окончания работы | - |
| 2) подготовка к кратковременному хранению | Непосредственно после окончания работы | - |
| 3) подготовка к длительному хранению | Не позднее 10 дней после окончания работы | - |
| 4) в период хранения | В закрытых помещениях – 1 раз в 2 месяца, на открытых площадках и под навесом – 1 раз в месяц | - |
| 5) при снятии с хранения | Перед началом сезона работы | - |

9.4 К работе по техническому обслуживанию граблей допускаются только лица, изучившие их устройство и аттестованные в соответствии с принятой у потребителя системой аттестации.

9.5 Грабли, направляемые на техническое обслуживание, должны быть комплектными.

9.6 Перечень точек смазки и их расположение приведены в таблице 9.2 и на схеме смазки, представленной на рисунке 7.

| Номер позиции на схеме смазки | Наименование точек смазки | Наименование, марка и обозначение стандарта на смазочные материалы и жидкости | Количество точек смазки | Периодичность смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смазка при эксплуатации при температуре | Смазка при хранении |  |  |
|  |  | от –40º С до +5º С | от +5º С до +50º С |  |  | основные | заменители |
| 1 | Ось рычага рабочих колес “Солнце” | – | Литол | Та же, что и при эксплуатации | 13 | При ТО-Э, ТО-1 и при подготовке к длительному хранению |
| 2 | Ось опорного колеса | – | То же | То же | 5 | То же |
| 3 | Ось сочленения рамы | – | То же | То же | 1 | То же |
| 4 | Ось крестовины | – | То же | То же | 1 | То же |
| 5 | Ось дышла | – | То же | То же | 1 | То же |
| 6 | Шаровые подшипники тяг | – | То же | То же | 11 | То же |
| 7 | Шар прицепной петли | – | То же | То же | 1 | То же |
| 8 | Телескопическое дышло | – | То же | То же | 1 | То же |
| 9 | Ось сектора | – | То же | То же | 1 | То же |

Таблица 9.2

Рисунок 7    Схема смазки

9.7 При проведении технического обслуживания необходимо строго соблюдать общие правила безопасности.

9.8 Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 9.3.

Таблица 9.3

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструменты, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) |
| 1 Очистить грабли от грязи, пыли, растительных остатков | Грабли должны быть чистыми | Ветошь, щетка, чистик |
| 2 Проверить комплектность граблей | Грабли должны быть комплектными | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей граблей, при обнаружении неисправностей устранить их | Грабли должны быть исправными | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц граблей. Обратить особое внимание на крепление рабочих колес. | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 5 Проверить отсутствие подтеков масла в соединениях и уплотнениях гидросистемы | Гидросистема должна быть герметичной. Не должно быть подтеканий масла | Визуальный осмотр |
| 6 Проверить работу электрооборудования граблей | Электрооборудование должно быть исправным | Визуальный осмотр |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Первое техническое обслуживание (ТО-1) |
| 1 Очистить грабли от грязи, пыли, растительных остатков, вы мыть грабли | Грабли должны быть чистыми | Ветошь, щетка, чистик, вода или синтетическое моющее средство для струйной очистки машин |
| 2 Проверить комплектность граблей | Грабли должны быть комплектными | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей граблей, при обнаружении неисправностей устранить их | Грабли должны быть исправными | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц граблей. Обратить особое внимание на крепление рабочих колес. | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 5 Смазать грабли согласно схемы смазки (Рисунок 7) | Смазка должна быть нанесена сплошным слоем | Литол |
| 6 Проверить отсутствие подтеков масла в соединениях и уплотнениях гидросистемы | Гидросистема должна быть герметичной. Не должно быть подтеканий масла | Визуальный осмотр |
| 7 Проверить работу электрооборудования граблей | Электрооборудование должно быть исправным | Визуальный осмотр |
| 8 Проверить давление воздуха в шинах колес. При необходимости шины накачать | Давление в шинах должно быть 0,25 МПа | Компрессор трактора или насос. Манометр шинный ручного пользования. |

| Продолжение таблицы 9.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническое обслуживание при хранении Подготовка к межсменному хранению (до 10 дней) |
| 1 Очистить грабли от грязи, пыли, растительных остатков, вы мыть грабли | Грабли должны быть чистыми | Ветошь, щетка, чистик, вода или синтетическое моющее средство для струйной очистки машин |
| 2 Проверить комплектность граблей | Грабли должны быть комплектными | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей граблей, при обнаружении неисправностей устранить их | Грабли должны быть исправными | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц граблей. Обратить особое внимание на крепление рабочих колес. | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 5 Смазать грабли согласно схемы смазки (Рисунок 7) | Смазка должна быть нанесена сплошным слоем | Литол |
| 6 Проверить отсутствие подтеков масла в соединениях и уплотнениях гидросистемы | Гидросистема должна быть герметичной. Не должно быть подтеканий масла | Визуальный осмотр |
| 7 Установить грабли на площадке на деревянные или металлические опоры Продолжение таблицы 9.3 | Грабли должны находиться на машинном дворе | Визуальный осмотр |
| 1 | 2 | 3 |
| Подготовка граблей к кратковременному хранению (от 10 дней до 2 месяцев) |
| 1 Очистить грабли от грязи, пыли, растительных остатков, вы мыть грабли | Грабли должны быть чистыми | Ветошь, щетка, чистик, вода или синтетическое моющее средство для струйной очистки машин |
| 2 Проверить комплектность граблей | Грабли должны быть комплектными | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей граблей, при обнаружении неисправностей устранить их | Грабли должны быть исправными | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц граблей. Обратить особое внимание на крепление рабочих колес. 5 Проверить отсутствие подтеков масла в соединениях и уплотнениях гидросистемы | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены Гидросистема должна быть герметичной. Не должно быть подтеканий масла | Инструмент, прилагаемый к трактору Визуальный осмотр |
| 6 Установить грабли на площадке на деревянные или металлические опоры | Грабли должны находиться на машинном дворе | Визуальный осмотр |
| Подготовка граблей к длительному хранению (более двух месяцев) |
| 1 Очистить грабли от грязи, пыли, растительных остатков, вы мыть грабли | Грабли должны быть чистыми | Ветошь, щетка, чистик, вода или синтетическое моющее средство |
| 2 Проверить комплектность граблей | Грабли должны быть комплектными | Визуальный осмотр |
| Продолжение таблицы 9.3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей граблей, при обнаружении неисправностей устранить их | Грабли должны быть исправными | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц граблей. Обратить особое внимание на крепление рабочих колес. | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 5 Смазать грабли согласно схемы смазки (Рисунок 7) | Смазка должна быть нанесена сплошным слоем | Литол |
| 6 Детали и сборочные единицы с поврежденной окраской очистить от ржавчины, загрунтовать и покрасить 7 Проверить отсутствие подтеков масла в соединениях и уплотнениях гидросистемы Продолжение таблицы 9.3 | Поверхность с повреждённой окраской должна быть очищена от ржавчины, промыта кистью уайт-спиритом и загрунтована. Окраску производить через 12 часов после грунтовки. Подкрашенные места должны быть однородны по цвету с окраской граблей. Гидросистема должна быть герметичной. Не должно быть подтеканий масла | Щетка металлическая, шкурка шлифовальная, кисть. Уайт-спирит ГОСТ 3134-78, грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82, эмаль ПФ-115 зеленая ГОСТ 6465-76 Визуальный осмотр |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 При обнаружении деталей, пришедших в негодность, заменить их новыми или отремонтировать износившиеся | Установленные на грабли детали должны сохранять работоспособность | Инструмент, прилагаемый к трактору. Комплект запасных частей. |
| 9 Установить грабли на деревянные или металлические опоры на открытую площадку, в закрытое помещение или под навес 10 Законсервировать детали гидросистемы | Грабли должны находится на открытой площадке, в закрытом помещении или под навесом Трубопроводы покрить белой краской Штоки гидроцилиндров покрыть смазкой Концы трубопроводов гидросистемы культиватора закрыть заглушками или полиэтиленовой пленкой и обвязать шпагатом; | Визуальный осмотр |
|  |  | Инструмент, прилагаемый к трактору. Ветошь. Литол. эмаль ПФ-115 белая ГОСТ 6465-76 |
| Техническое обслуживание в период хранения |
| 1 Проверить правильность установки граблей на подставках | Грабли должны сохранять устойчивое положение, а рама располагаться горизонтально | Визуальный осмотр |
| 2 Проверить состояние консервационной защиты и покраски, обнаруженные дефекты должны быть устранены | Консервационная смазка и окраска должна равномерно покрывать защищаемые поверхности | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить давление воздуха в шинах. При хранении шин на складе через 2-3 месяца перевернуть каждую шину, меняя плоскость опоры | Давление воздуха должно составлять 70% от нормального | Манометр шинный ручного пользования (пределы измерений 200-700кПа) |

| Продолжение таблицы 9.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническое обслуживание перед началом сезона (ТО-Э) (при снятии с длительного хранения) |
| 1 Очистить детали и узлы граблей от консервационной смазки | Грабли должен быть очищен от консервационной смазки | Ветошь, чистик, уайт-спирит ГОСТ 3134-78 |
| 2 Доукомплектовать грабли сданными ранее на склад узлами и деталями | Грабли должны быть комплектными | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 3 Осмотреть и, при необходимости, подтянуть крепления | Все резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены Моменты затяжки: М6 – 4 - 6 Нм М8 – 9,4 - 1 1,8 Нм М10 – 18,6 - 23,6 Нм М12 – 34 - 42,5 Нм М20 – 160 - 200 Нм М24 – 268 - 335 Нм М30 – 350 - 400 Нм | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Смазать грабли согласно схемы смазки (Рисунок 7) | Старая смазка должна быть удалена, а новая полностью заполнять полости узлов и деталей и покрывать смазываемые поверхности. | Шприц Литол |
| 5 Проверить работоспособность всех узлов и механизмов. | В соответствии с разделами 5-8 настоящего руководства по эксплуатации |  |
| 6 Проверить давление воздуха в шинах колес. При необходимости шины накачать | Давление в шинах должно быть 0,25 МПа | Компрессор трактора или насос. Манометр шинный ручного пользования. |

9.9 Организацию сервисного обслуживания граблей должен выполнять изготовитель и осуществлять его в соответствии с требованиями

ГОСТ 15.601-98.

10 Перечень, возможных неисправностей и указания по их         устранению

10.1 Неисправности, методы их устранения приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Неисправности, внешнее проявление | Возможная причина неисправности | Способ устранения неисправности, инструмент, принадлежности. |
| --- | --- | --- |
| 1. Поломка пружинного пальца рабочего колеса “Солнца” 2. Предельно допустимый износ пружинного пальца рабочего колеса “Солнца” 3.Предельно допустимый износ втулок скольжения рычага | Неправильная регулировка давления “Солнца” на почву или попадание посторонних предметов Контакт пружинного зуба с почвой (абразивной средой) в процессе работы граблей Неправильная регулировка давления “Солнца” на почву | Заменить пружинный палец Заменить пружинный палец Заменить втулки скольжения |

10.2 Выбраковочным параметром пружинного пальца рабочего колеса является износ пальца до диаметра 6 мм.

11 Правила хранения

11.1 Условия хранения граблей у изготовителя до отгрузки и у потребителя должны гарантировать его полную сохранность, комплектность, качество, товарный вид в соответствии с ГОСТ 7751-85.

11.2 Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4(Ж2) или 7(Ж1)по ГОСТ 15150-69, а в части воздействия механических факторов – жестким условиям транспортирования по ГОСТ 23170-78.

11.3 Грабли у потребителя устанавливаются на межсменное (до 10 дней), кратковременное (от 10 дней до двух месяцев) и длительное хранение (более двух месяцев) в соответствии с ГОСТ 7751-85 и хранится в закрытых помещениях, под навесами, на открытых площадках машинных дворов или в пунктах технического обслуживания.

11.4 Грабли при межсменном хранении допускается хранить на открытой площадке. Грабли на кратковременное хранение (от 10 дней до 2 месяцев) и длительное хранение устанавливаются на деревянные или металлические опоры.  При этом они должены сохранять устойчивое положение при уклоне до 8,50.

11.5 Техническое обслуживание граблей выполнять в соответствии с разделом 9 настоящего руководства по эксплуатации.

11.6 Запасные части должны храниться на складе в упаковке, в которой они поступили потребителю.

11.7 К снятым и сданным на склад для хранения сборочным единицам должны быть прикреплены бирки с указанием хозяйственного номера граблей.

11.8 На межсменное и кратковременное хранение грабли ставятся после окончания работ, а на длительное – не позднее 10 дней после окончания работ.

11.9 В период хранения техническое обслуживание выполняется при хранении в закрытом помещении один раз в два месяца, а под навесом и на открытой площадке – ежемесячно.

12 Транспортирование

12.1 Транспортирование граблей должно производиться автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами  перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

12.1.1 Строповка при погрузке и выгрузке должна производиться с учетом предусмотренных и обозначенных мест строповки.

12.1.2 Способ погрузки, размещение и крепление укладочных и упаковочных мест при отправке потребителю граблей и запасных частей должны обеспечивать их полную сохранность.

12.2 Транспортирование граблей трактором у потребителя должно выполняться только в транспортном положении.

12.3 Скорость движения по дорогам с твердым покрытием не должна превышать 20 км/ч.

12.4 Скорость движения на полевых дорогах и бездорожью должна обеспечивать сохранение работоспособного состояния граблей.

13 Утилизация

13.1 Подготовку граблей к утилизации необходимо проводить после утверждения акта о его списании, назначения руководителя, ответственного за проведение работ, и утверждение плана по проведению утилизации.

13.2 Меры безопасности

13.2.1 Необходимо соблюдать все общие правила техники безопасности при работе с граблями.

13.2.2 При разборке граблей необходимо соблюдать требования инструкций по технике безопасности при работе на ремонтном оборудовании.

13.3 Сведения и проводимые мероприятия по подготовке и отправке агрегата на утилизацию.

13.3.1 Порядок разборки граблей по узлам при утилизации:

- демонтировать с граблей рабочие органы (Солнце);

- демонтировать с граблей систему гидравлики;

- отсоединить опорные колеса;

- разобрать раму на составные часть.

13.3.2 Произвести разборку узлов по деталям.

13.3.3 Сортировать детали по группам: черный металл, цветной металл, резинотехнические детали.

13.3.4 Произвести дефектовку деталей. Годные детали использовать для технологическо-ремонтных нужд, а изношенные - на металлолом.

14 Комплектность

14.1 Грабли поставляются потребителю в собранном виде в комплекте согласно таблицы 14.1

Таблица 14.1

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРЛ-8.5 00.00.000 | Грабли корлесно-пальцевые ГРЛ-8.5 | 1 | 1/2 | Место ½ без упаковки масса 1800 кг |
| КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ |
|  | Согласно упаковочного листа |  |  | Место 2/2 – деревянный ящик № 127 (860х500х400) ГОСТ 15841-88 |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| ГРЛ-8.5 00.00.000 РЭ | Руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном) | 1 | * |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:* Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном выдается потребителю вместе с сопроводительной документацией. В гарантийном талоне делается отметка о дате продажи агрегата предприятием - изготовителем.

15 Свидетельство о приемке

Грабли колесно-пальцевые марка   ГРЛ-8.5

Заводской номер______________________________________________

Соответствует техническим условиям ТУ BY 500052032.008-2012

и признан годным для эксплуатации.

М.П.						Дата выпуска__________________

Подпись лиц ответственных

за приемку

16 Гарантии изготовителя

16.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие граблей требованиям технических условий ТУ BY 500052032.008-2012 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

16.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 календарных месяца (за исключением быстроизнашиваемых деталей пальцевых колес) при условии использования комплекта запасных частей и выполнения всех указаний по эксплуатации, транспортированию и хранению.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода граблей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня приобретения их потребителем.

16.3 Удовлетворение претензий по качеству предъявляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь № 952 от 27.06.2008г. «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования». При поставке на экспорт и в страны СНГ – в соответствии с соглашением  о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

|  | Приложение |
| --- | --- |

ОАО «Минойтовский ремонтный завод», Гродненская обл., Лидский р-н, д.Минйты

факс приемной +375 154 655301, факс ОТК +375 154 655308; E-mail:  minojty_rz@tut.by

р/с 3012200370012 в ОАО «БелАПБ»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

1.   Грабли колесно-пальцевые  ГРЛ-8.5

(наименование, тип и марка изделия)

2.__________________________________________________________

(число, месяц, год, выпуска)

3.____________________________________________________________________

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям,

характеристике и стандартам:    ТУ BY 500052032.008-2012

(наименование документа)

_________________________________________________________________________

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 24 месяца

со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев                             .

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д., а также другие гарантийные обязательства)

со дня получения потребителем                                                                     .

Начальник ОТК завода					_____________________

М.П.             					          (подпись)

______________________________________________________________

дата получения изделия на складе предприятия – изготовителя

______________________________                                     __________________________

Ф.И.О., должность                                                     (подпись)

М.П.

______________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________                                                _________________________

Ф.И.О., должность                                                    подпись

________________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________					_________________________

Ф.И.О., должность					           подпись

.______________________________________________________________

дата ввода изделия в эксплуатацию

________________________				_________________________

Ф.И.О., должность				           подпись