# ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ

ППОВ-12-40/50К

ППОВ-11-40/50К

ППОВ-10-40/50К

Руководство по эксплуатации

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Общие сведения………………………………………………………………… | 3 |
| 1 Устройство и работа изделия……………………………………………….. | 4 |
| 2 Техническая характеристика плуга……………………….………………… | 12 |
| 3 Требования безопасности…………………………………………………… | 14 |
| 4 Подготовка к работе и порядок работы………………………..................... | 15 |
| 5 Органы управления и приборы…………………………………................... | 17 |
| 6 Правила эксплуатации и регулировки……………………………………… | 17 |
| 7 Техническое обслуживание……………………………….………………… | 20 |
| 8 Возможные неисправности и способы их устранения…………………….. | 24 |
| 9 Правила хранения………………………………………………..................... | 24 |
| 10 Комплектность………………………………………………………………. | 25 |
| 11 Свидетельство о приемке………………………………………................... | 25 |
| 12 Гарантии изготовителя………………………………………….................... | 26 |
| 13 Транспортирование………………………………………………………….. | 26 |
| Приложения: |  |
| Гарантийный талон……………………………………………………………... Дополнительное оборудование – Корпус перьевой…………………………… Дополнительное оборудование – Предплужники………………….………….. | 27 28 29 |
| Отметка об изучении инструкции……………………………………………… | 30 |

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Плуг полунавесной оборотный ППОВ-   -40/50К.

### Заводской №___________________

### Год выпуска___________________

Назначение и область применения

Плуг предназначен для гладкой пахоты  под зерновые и технические культуры различных почв в том числе засоренных камнями и другими препятствиями на глубину до 27 см.

Плуг ППОВ-10-40/50К агрегатируется с тракторами не менее 430 л.с.

Плуг ППОВ-11-40/50К агрегатируется с тракторами не менее 450 л.с.

Плуг ППОВ-12-40/50К агрегатируется с тракторами не менее 470 л.с.

Плуг должен работать на всех типах почв с влажностью обрабатываемого слоя:

- подзолистых песчаных почвах до 23 %;

- дерново-подзолистых суглинистых почвах 12…22%;

- черноземах 17…30%.

Величина уклона поверхности поля не должна превышать 80.

Величина стерни и травостоя должна быть не более 25 см. Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается.

Удельное сопротивление почвы при пахоте не должно превышать 9 Н/см2, а твердость 30 Н/см3.

ВНИМАНИЕ: В связи с систематически проводимыми работами по усовершенствованию

конструкции и технологии изготовления плугов возможны некоторые  расхождения между руководством и поставляемыми плугами, не влияющие на условия его эксплуатации

1 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 Плуг состоит из следующих основных сборочных единиц: рамы, балки тяговой, механизма оборота, тяг раскладывания, хода колесного заднего, рамки, колес опорных передних, колеса опорного заднего, корпусов правооборачивающих, корпусов левооборачивающих, предохранителей.

1.2 Рама плуга представляет сварную конструкцию и состоит из нескольких фрагментов, которые для повышения жесткости и ремонтопригодности соединены посредством фланцевого соединения.

1.3 Колесо опорное заднее совместно с колесами опорными передними и механизмом регулировки глубины вспашки (рис.8) установленным на гидроцилиндрах хода колесного заднего 5,6 (рис.7) предназначены для установки и поддержания глубины пахоты.

ВНИМАНИЕ: ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОКИХ ЛИБО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЯЗКОСТЬ МАСЛА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАН АММОРТИЗАТОРА ЗАДНЕГО ОПОРНОГО КОЛЕСА (РИС. 3).

ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМО УМЕНЬШИТЬ ПРОХОДНОЕ СЕЧЕНИЕ КЛАПАНА ПУТЕМ ВРАЩЕНИЯ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА (ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК) ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТПУСТИВ СТОПОРНУЮ ГАЙКУ.

ПРИ ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ РЕГУЛИРОВКУ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.

1.4 Механизм оборота (рис. 4) служит для перевода плуга из транспортного положения в рабочее и обратно, а также для поворота рамы плуга при вспашке правооборачивающими или левооборачивающими корпусами. Он состоит из корпуса 1, двух зеркальных пар упоров 4 и 5, двух гидроцилиндров 3, поводка 2. При помощи пальца 7 механизм оборота соединяется с передним колесным ходом 19 (рис.1).

Упоры 4, 5 устанавливаются на полуоси тяговой балки 6 (рис.4). Упор 3 (рис.4) входит в зацепление с упором 5 (рис.9) тяговой балки 6 (рис.4).

На рисунке показано нейтральное положение механизма оборота рамы плуга при транспортном положении. Для вспашки правооборачивающими корпусами масло подается в поршневую полость гидроцилиндра 3 (рис.4), шток которого с помощью упоров 4,5 (рис.4) поворачивает тяговую балку, поворачивая тем самым раму плуга с корпусами. Для вспашки левооборачивающими корпусами масло подается в поршневую полость гидроцилиндра 3 (рис.4), при переходе верхней мертвой точки оборот плуга завершается под собственным весом, выдавливая масло из поршневой полости гидроцилиндра.

Для исключения провисания рукавов высокого давления к корпусу механизма оборота рамы приварены кронштейны с кольцами для рукавов.

1.7 Ход колесный задний состоит из рамы 1, на полуосях которой смонтированы колесо дисковое 38 с шиной 37 (рис. 7). Ступица 2 установлена на полуоси на двух конических роликоподшипниках 33, 34 (7611А и 7613А), защищенных от попадания пыли (рис.7).

Ход колесный задний соединен при помощи пальцев 12 с рамкой 4 (рис.7). По ось пальца 10 соединяющего рамку 4 и раму 3 проходит ось поворота рамы при обороте плуга (рис.7).

К рамке через палец 11 крепится тяга 8, которая вставляется в тягу 9, закрепленную на упоре 7 осью 19 (рис.7). Сам упор устанавливается на палец 13 закрепленный на раме 3 (рис.7).

Эта система тяг ограничивает угол поворота задней рамы относительно передней при вспашке, и фиксирует заднюю раму в транспортном положении.

1.8 Механизм регулировки глубины пахоты (рис. 8) осуществляется при помощи вилок 2  установленных на гидроцилиндрах колесных ходов 1. Для фиксации механизма в необходимом положении А либо Б регулируется количество вилок 2 одетых на шток цилиндра1 (рис.8).

1.9 Балка тяговая соединяет раму 9 плуга с механизмом оборота 11, и служит тяговым звеном плуга при агрегатировании с трактором (рис.1). Тяговая балка состоит из приставки 1, балки задней 2 соединяющихся между собой через фланцы и фиксирующихся болтами 3 (рис. 9). К балке задней приварены накладки из листового металла, к которым крепится тяга, соединяющая тяговую балку и гидроцилиндр для регулировки ширины захвата первого корпуса.

1.10 Корпус правооборачивающий (рис 10) с полувинтовой  лемешно-отвальной поверхностью состоит из башмака 1, отвала 34 с грудью отвала 35, долота 36, лемеха 37, боковины (доски полевой) 12, стойки 15, распорок 5, 7 и деталей крепления (кронштейны, болты, гайки, шайбы).

На корпусе правооборачивающем устанавливается углосним правооборачивающий 2 (рис.10), состоящий из отвала углоснима и кронштейна углоснима. Углосним предназначен для лучшего оборота пласта и заделки растительных остатков.

Корпусы левооборачивающие и углоснимы левооборачивающие являются зеркальным отражением корпусов и углоснимов правооборачивающих соответственно (рис 11).

Стойка 15 изготавливается из полосовой высококачественной стали и термически  обрабатывается.

1.11 Предохранитель поз.7 служит для подъема корпуса плуга при наезде на препятствия (камни и др. предметы) и последующего заглубления корпуса после преодоления препятствия, а также для обеспечения устойчивой работы корпуса при вспашке почв различного механического состава, плотности и влажности.

1.12 Электрооборудование (рис.13) предназначено для указания поворотов, стоп-сигнала  и габаритов в темное время суток.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПЕРЕВОДОМ ПЛУГА В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕОБХОДИМО ЗАДНИЕ ФОНАРИ СНЯТЬ С РАМЫ ПЛУГА И ЗАКРЕПИТЬ НА НАВЕСКЕ ПЛУГА.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПЛУГА БЕЗ РАБОЧЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

Штепсельная вилка предназначена для соединения электрооборудования плуга с электрооборудованием трактора при транспортировании плуга по дорогам общего пользования.

1.13 Гидросистема служит для перевода плуга из транспортного положения в рабочее и обратно, а также для перевода плуга из одного рабочего положения (вспашка правооборачивающими корпусами) в другое рабочее положение (вспашка левооборачивающими корпусами) и наоборот.

Она включает гидроцилиндров механизма оборота, гидроцилиндра механизма регулировки ширины захвата первого корпуса, гидроцилиндров заднего колесного хода, трубопроводов, клапаны запорных устройств (евромуфты), и рукавов высокого давления.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ОТКРЫТОМ ГИДРОЦИЛИНДРЕ МЕХАНИЗМА РАСКЛАДЫВАНИЯ - ОБОРОТ ПЛУГА НЕВОЗМОЖЕН

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛУГА

Основные параметры и размеры плуга приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Наименование показателя | ППОВ-10-40/50К | ППОВ-11-40/50К | ППОВ-12-40/50К |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Тип | полунавесной | полунавесной | полунавесной |
| 2 Производительность за 1ч, га, не менее: |  |  |  |
| – основного времени | 2,8-4,5 | 3,1-5,0 | 3,4-5,4 |
| – сменного времени | 2,1-4,1 | 2,3-3,8 | 2,6-4,1 |
| 3 Рабочая скорость, км/ч | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| 4 Удельный расход топлива за основное время, кг/га, не более | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 5 Глубина вспашки до, см | 27 | 27 | 27 |
| 6 Рабочая ширина захвата, м | 4,00; 4,50; 5,00 | 4,40; 4,95; 5,50 | 4,80; 5,40; 6,00 |
| 8 Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 720 | 720 | 720 |
| 9 Количество корпусов, шт.: -правооборачивающих -левооборачивающих | 10 10 | 11 11 | 12 12 |
| 10 Масса, кг, не более | 8600 | 9000 | 9400 |
| 11 Габаритные размеры плуга, не более мм |  |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |  |
| – длина | 16000 | 17000 | 18000 |
| – ширина | 6000 | 6500 | 6900 |
| – высота | 2300 | 2300 | 2300 |
| в транспортном положении: |  |  |  |
| – длина | 16000 | 17000 | 18000 |
| – ширина | 2200 | 2200 | 2200 |
| – высота | 3500 | 3500 | 3500 |
| 12 Число персонала по профессиям необходимого для, обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины, чел. | 1 тракторист-машинист | 1 тракторист-машинист | 1 тракторист-машинист |

| Продолжение таблицы 2.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 Транспортная скорость, км/ч, не более | 10 | 10 | 10 |
| 14 Дорожный просвет, мм, не менее | 250 | 250 | 250 |
| 15 Основные показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| полнота заделки растительных и пожнивных остатков, % | 98 | 98 | 98 |
| глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см, | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| -отклонения рабочей ширины захвата от конструктивной ширины захвата, % | ±10% | ±10% | ±10% |
| допустимые отклонения от заданой глубины вспашки, см | ±2 | ±2 | ±2 |
| гребнистость поверхности (средняя высота гребней), см, не более | 5 | 5 | 5 |
| - крошение почвы с размером фракции до 5 см, %, не менее | 70 | 70 | 70 |

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 К работе с плугом допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации (отметка об изучении) и имеющие соответствующую квалификацию. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ИЗДЕЛИЕ СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИИ.

3.2 Перед началом движения агрегата дать сигнал. Трогаться с места плавно, без рывков.

3.3 Прежде чем поднять или опустить плуг, а также при оборачивании корпусов плуга необходимо убедиться в том, что возле плуга никого нет.

3.4 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать с неисправным плугом;

- работать с незатянутым крепежом рабочих органов и других деталей плуга;

- производить повороты и сдачу назад при заглубленном плуге;

- транспортировать плуг при ослабленных ограничительных цепях навесной системы трактора;

- находиться на раме плуга во время пахоты или при транспортировании;

- транспортировка плуга с незаблокированными с помощью гидрозамков гидроцилиндров механизма оборота и гидроцилиндра хода колесного;

- отсоединять от трактора, производить техобслуживание и ремонт плуга, находящегося в транспортном положении;

- ремонтировать плуг, если он поднят в транспортное положение или соединен с трактором, двигатель которого работает.

- при развороте плуга не должно быть соприкосновения навески и оси подвеса с тяговой балкой. Это может привести к поломке сочленения (механизм оборота, крестовина, навеска, ось тяговой балки), при наличии значительных отметин на узлах и возникновении поломок в сочленении данные случае будут считаться не гарантийными.

3.5 Все работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом, производить только на отцепленном плуге, механизм оборота которого опирается на подставку и фиксируется с рамой при опущенных на землю корпусах. Если плуг навешен на трактор, то работа проводится при опущенных на землю корпусах и при неработающем двигателе трактора.

3.6 Плуг, разобранный и подготовленный к транспортировке, стропить только в обозначенных для этого местах. Механизм оборота рамы должен быть зафиксирован относительно плуга с помощью гидрозамков на гидроцилиндрах. Нахождение строповщика возле механизма оборота рамы при подъеме плуга запрещено.

ВНИМАНИЕ: СТРОПОВКА И ПОДЬЕМ НЕЗАФИКСИРОВАННОГО ГИДРОЗАМКАМИ ПЛУГА ЗАПРЕЩЕН

3.7 При транспортировке плуга в составе агрегата плуг должен быть переведен в транспортное положение. Плуг должен быть максимально поднят при помощи гидроцилиндров колесных ходов, гидроцилиндр регулировки ширины первой борозды должен находиться в cжатом положении, до срабатывания упора между тягами, а механизмы регулирования глубины пахоты колесных ходов зафиксированы в транспортном положении при помощи гидрозамков на гидроцилиндрах.

3.8 Транспортная скорость движения агрегата не должна превышать 10 км/ч.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.2 Навесная система тракторов, с которыми агрегатируется плуг должна быть смонтирована по трехточечной схеме и оборудована гидронавесной системой с высотным, силовым, позиционным и смешанным режимами управления положения сельхозорудий. Если трактор, с которым агрегатируется плуг, использовался в работе с прицепным орудием необходимо демонтировать прицепное устройство трактора и переналадить его навесную систему по  трехточечной схеме.

4.3 На тракторе должны быть установлены передние балластные грузы массой, разрешенной руководством по эксплуатации трактора.

4.4 Соединить ось навески плуга с нижними тягами навесной системы трактора при помощи стопоров, зафиксировать стопора болтами.

4.6 Агрегатирование плуга с трактором производится на ровной площадке. Трактор на малой скорости задним ходом подъезжает к плугу так, что ось навески, установленная на нижних тягах навесной системы трактора вошла в гнезда ловителей, и зафиксировать ее. Центральную тягу навесной системы соединить с отверстием (в зависимости от типа трактора) в стойке навески плуга. Отсоединить страховочную цепь навески плуга. Ограничительные цепи навесной системы трактора должны  быть натянуты, блокируя нижние тяги между собой.

Гидросистема плуга соединяется с гидросистемой трактора при помощи клапанов запорных устройств (евромуфт) и заполняется маслом из гидросистемы трактора.

ВНИМАНИЕ: Гидросистема плуга испытана гидравлическим маслом DIN 51524 часть II (HLP) ТНК Гидравлик HLP 32 ТУ38.301-41-180-01.

Плуг переводят в транспортное положение при помощи рычагов распределителя и фиксируют гидрозамками на гидроцилиндрах, при этом устанавливают гидроцилиндр ширины захвата перовой борозды в сжатое состояние до срабатывания упора между тягами.

Электрооборудование используют только при транспортировании  плуга по дорогам общего пользования, для чего освобождают штепсельную вилку из зажима, разматывают жгут провод, вставляют вилку в розетку трактора.

При переводе плуга из транспортного положения в рабочее, электрооборудование  следует отключить от трактора, вынув вилку из розетки трактора  и смотать провода вокруг специально приваренных на раме кронштейнов и закрепить вилку на раме.

4.6 Перед проходом первой борозды плуг из транспортного положения  переводится в рабочее. Глубина пахоты устанавливается при помощи передних опорных колес, задних опорных колес, и вилок на гидроцилиндрах заднего колесного хода. Затем при движении плуга происходит заглубление передних и задних корпусов.

На втором проходе необходимо откорректировать глубину пахоты. Для этого прежде всего необходимо выровнять раму так, чтобы она была параллельна поверхности почвы. Перекосы рамы в поперечном направлении устраняются регулировкой передними опорными колесами и упорами  (при помощи регулировочных шайб), на рамке.

Наклон плуга вдоль ось движения должен быть 90 градусов по отношению к поверхности поля.

Корректировка глубины пахоты производится для того, чтобы все корпуса вспахивали почву на одинаковую глубину.

После того, как установлена заданная глубина пахоты и выдерживается нормальная рабочая ширина захвата, должна производится оценка качества пахоты плуга по следующим признакам: все корпуса, как правооборачивающие так и левооборачивающие после прохода должны оставлять одинаковые гребни, а борозды от прохода правооборачивающих корпусов должны быть одинаковы с бороздами от прохода левооборачивающих корпусов.

Ширина разворотной полосы рассчитывается:

S=M+2R/F

M – расстояние от оси задних колес трактора до последнего корпуса

R – радиус разворота трактора

F – ширина захвата плуга

Полученный результат округляем в большую сторону и умножаем на ширину захвата плуга.

4.8 При агрегатировании плуга с трактором, не оборудованным гидронавесной системой с высотным, силовым, позиционным и смешанным режимами управления положения сельхозорудий (трактор серии Т-150 и аналоги), необходимо ограничить перемещение навески вниз в процессе вспашки, до установленной глубины обработки, с помощью ограничителя: цепи (см. рис. - поз. 2, 3) или установкой на механизм оборота передних  опорных колес (дополнительная комплектация).

Глубина пахоты, при использовании ограничителя, регулируется путем изменения его длины.

5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

5.1 Управление работой и транспортирование плуга (перевод в рабочее положение и обратно, скорость движения рабочая и транспортная, маневрирование) осуществляется трактористом из кабины трактора с помощью органов управления, контрольных и измерительных приборов трактора.

5.2 Глубина пахоты устанавливается при помощи передних опорных колес, задних опорных колес, и вилок  на гидроцилиндрах заднего колесного хода.

5.3 Регулировка положение плуга относительно трактора осуществляется при помощи троса 3 (рис.15) расположенного на системе выноса.

5.4 Для обеспечения вспашки слабокаменистых и среднекаменистых почв с различными механическими свойствами, влажностью и плотностью предусмотрена регулировка степени сжатия (усилие срабатывания) рессоры при помощи болта 10 (рис. 2). Предварительно рессора сжимается до размера 700 мм при помощи болтов 10, 11.

6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ

6.1 Эксплуатировать можно только правильно собранный, проверенный и отрегулированный плуг.

6.2 Плуг предназначен для пахоты слабокаменистых и среднекаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кгс/см2), твердостью 30 Н/см3 и глубиной пахоты до 27 см с влажностью обрабатываемого слоя до 23%.

Наличие скученных пожнивных и растительных остатков не допускается. При запашке многолетних трав предшествующей операцией должно быть дискование. Высота стерни не более 25 см. Уклон поля не более 8 градусов.

6.3 Перед началом работы проверить места крепления деталей и при необходимости произвести затяжку крепежа. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с незатянутым крепежом рабочих органов.

6.4 Движение агрегата осуществляется челночным способом. В конце загона производится выглубление корпусов плуга и плуг переводится в транспортное положение. Затем с помощью гидроцилиндров механизма оборота производится поворот рамы и, таким образом, нижние корпусы (например, правооборачивающие) поднимаются вверх, а верхние (левооборачивающие) корпусы опускаются вниз. Вспашка на обратном ходе осуществляется, таким образом, левооборачивающими корпусами.

Для обеспечения качественной вспашки и повышения производительности вспашки - необходимо в начале и конце поля делать разворотные полосы с четкой границей.

Резкие повороты КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ, так как это может привести к поломкам. Подавать трактор с плугом назад и производить повороты при заглубленных рабочих органах КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Подавать трактор с плугом назад, производить повороты и оборот плуга при заглубленных рабочих органах КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При большой глубине пахоты для полного выглубления первого корпуса необходимо задней опорной тележкой выехать из борозды.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБОРАЧИВАТЬ ПЛУГ НЕ ВЫГЛУБИВ КОРПУСА ИЗ БОРОЗДЫ.

6.5 Необходимо периодически, особенно при работе с новыми рабочими органами, очищать налипшую землю, не допускать забивание рабочих органов пожнивными остатками и сорняками.

6.6 При переездах трактора с плугом следить за герметичностью гидросистемы, так как при утечке масла из гидросистемы плуг может самопроизвольно опуститься, что приведет к его поломке.

6.7 Регулировка глубины пахоты.

6.7.1 Глубина пахоты устанавливается при помощи передних опорных колес, задних опорных колес, и вилок на гидроцилиндрах переднего и заднего колесных ходов.

6.7.2 Установка заданной глубины пахоты производится непосредственно в поле.

6.8 Регулировка рабочей ширины захвата первого корпуса осуществляется перемещением всего плуга относительно трактора при раскладывании гидроцилиндра 22 (рис.1). Величина раскладывания цилиндра 22 (рис.1) ограничивается тросом 3 (рис.15). Один конец троса зафиксирован за рычаг клапана 2 (рис.15), расположенного на балке тяговой 10 (рис.1), второй зажат в фиксаторе 1, расположенном на тяге 12 (рис.1). Изменяя длину троса 3 (рис.15) меняется величина раскладывания цилиндра 22 (рис.1) и как следствие меняется вылет первого корпуса относительно колес трактора.

ВНИМАНИЕ: ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОКИХ ЛИБО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЯЗКОСТЬ МАСЛА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАН АММОРТИЗАТОРА ЗАДНЕГО ОПОРНОГО КОЛЕСА (РИС. 3).

ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМО УМЕНЬШИТЬ ПРОХОДНОЕ СЕЧЕНИЕ КЛАПАНА ПУТЕМ ВРАЩЕНИЯ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА (ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК) ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТПУСТИВ СТОПОРНУЮ ГАЙКУ.

ПРИ ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ РЕГУЛИРОВКУ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.

При вспашке "тяжелых почв" (черноземы, суглинки и др.) с большим количеством растительных остатков и с сильным налипанием почвы на поверхность рабочих органов рекомендуется снимать углоснимы.

Пример почвы, при вспашке которой рекомендуется снимать углоснимы, т.к. они не выполняют свои функции.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПЛУГА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ГИДРОЗАМКИ НА ГИДРОЦИЛИНДРАХ МЕХАНИЗМА ОБОРОТА И КОЛЕСНОГО ХОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПЛУГА С ОТКРЫТЫМИ КРАНАМИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Виды и периодичность технического обслуживания приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Вид технического обслуживания | Периодичность или срок постановки на ТО |
| --- | --- |
|  | моточасы | др. единицы наработки |
| 1 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО). | 10 или каждую смену |
| 2 Первое техническое обслуживание (ТО-1). | 60 |
| 3 Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э). | Перед началом сезона |
| 4 Техническое обслуживание при хранении: |  |
| Подготовка к межсменному хранению | Непосредственно после окончания работы |
| Подготовка к кратковременному хранению | Непосредственно после окончания работы |
| Подготовка к длительному хранению | Не позднее 10 дней после окончания работы |
| В период хранения | В закрытых помещениях один раз в 2 месяца, на открытых площадках и под навесом 1 раз в месяц |
| При снятии с хранения | Перед началом сезона работ |
| Примечание: Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) совмещают с техническим обслуживанием при снятии с хранения. |

7.2 Перечень работ выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 7.2

Таблица 7.2

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| ЕЖЕСМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕТО) |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга, согласно раздела 10 настоящего руководства. | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их, при необходимости произвести затяжку крепежа. | Плуг должен быть исправным, резьбовые соединения должны быть затянуты. | Комплект инструмента тракториста |
| ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-1) |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга, согласно раздела 10 настоящего руководства. | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их, при необходимости произвести затяжку крепежа. | Плуг должен быть исправным, резьбовые соединения должны быть затянуты. | Комплект инструмента тракториста |
| 4. Смазать резьбовые поверхности винтов регулировки, резьбовые поверхности талрепов | Резьбовые поверхности должны быть смазаны. | Солидол С ГОСТ 4366-76. |
| 6. Смазать подшипники колес. | Подшипники должны быть смазаны. | Солидол С ГОСТ 4366-76. |
| 7. Смазать винты подвески и винты тяги заднего колеса. | Резьбовые поверхности должны быть смазаны | Солидол С ГОСТ 4366-76 |
| 8. Смазать ось подвески, пальцы и упорный подшипник балки заднего колеса. | Ось подвески, пальцы и упорный подшипник должны быть смазаны | Шприц 1 ГОСТ 3643-75 Солидол С ГОСТ4366-76 |
| 9.Смазать ось крепления рамки | Нагнетать солидол до его появления на поверхности. Выступившую смазку убрать | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 Шприц, чистик, ветошь |
| 10.Смазать пальцы и оси механизма оборота, фиксатор. | Трущиеся поверхности фиксатора должны быть смазаны и перемещаться без заеданий. | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 Шприц, чистик, ветошь |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ При постановке на межсменное хранение |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента тракториста |
| При подготовке к кратковременному хранению |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга. Вымыть плуг под струей воды. | Плуг должен быть чистым | Чистик, щетка, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента тракториста |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ При подготовке к длительному хранению |
| 1 Очистить от ржавчины и покрасить поверхность плуга с поврежденной окраской | Пятна ржавчины и повреждения окраски не допускаются | Щетка металлическая, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 19109-81, эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79.V.У1 |
| 2 Разобрать ступицы колес, смыть старую смазку, заполнить карманы ступиц и пустоты подшипников новой смазкой, собрать ступицы. Покрыть защитной смазкой лемехи, отвалы, углоснимы, штоки гидроцилиндров, талрепы, регулировочные винты, фиксаторы | Смазка должна равномерно покрывать поверхность | Комплект инструмента, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, солидол Ж ГОСТ 1033-79 Смазка ПВК ГОСТ 19537-83 |
| 2 Разобрать ступицы колес, смыть старую смазку, заполнить карманы ступиц и пустоты подшипников новой смазкой, собрать ступицы. Покрыть защитной смазкой лемехи, отвалы, углоснимы, штоки гидроцилиндров, талрепы, регулировочные винты, фиксаторы | Смазка должна равномерно покрывать поверхность | Комплект инструмента, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, солидол Ж ГОСТ 1033-79 Смазка ПВК ГОСТ 19537-83 |
| 3.Снять с плуга рукава высокого давления и пневматические колеса | Сдать на склад | Комплект инструмента тракториста |
| 4.Исключить попадание влаги во внутренние полости элементов гидросистемы. | Любым доступным способом |  |
| Техническое обслуживание в период хранения |
| Проверить: |  |  |
| 1 Правильность установки плуга | Плуг должен стоять устойчиво | Визуальный осмотр |
| 2 Комплектность | Плуг должен быть комплектным | -//-- |
| 3 Состояние защитных покрытий и окраски | Защитная смазка должна лежать равномерно, коррозии и повреждений окраски не допускается | --//-- |
| Техническое обслуживание при снятии с хранения (техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) |
| 1 Удалить защитную смазку | Рабочие органы плуга должны быть чистыми | Ветошь, комплект инструмента тракториста |
| 2 Проверить комплектность, согласно раздела 10 настоящего руководства и установить снятые узлы и детали | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр, комплект инструмента тракториста |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента тракториста |

7.3 Точки смазки и их расположение приведены в таблице 7.3 и на схеме смазки (рис.16).

ТАБЛИЦА СМАЗКИ

Таблица 7.3

| № пози- ции на схеме смазки | Наименование и обозначение механизма | Наименование смазочных материалов | Кол-во точек смазки на плуг | Периодичность проверки и замены смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детали корпуса (лемеха, отвалы, боковины, долотья и углоснимы) | Солидол С ГОСТ 4366-76 (солидол Ж ГОСТ 1033-79) |  | В конце сезона |
| 2 | Штоки гидроцилиндров | То же |  | В конце сезона |
| 3 | Подшипники колес | То же |  | Через 60 часов |
| 4 | Пальцы и ось механизма оборота, фиксатор | То же |  | Через 60 часов |
| 5 | Ось опорной балки. | То же |  | Через 60 часов |
| 6 | Гидросистема | Масло ТНК Гидравлик HLP 32 |  | В начале сезона |

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ

##### ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Неисправность, внешнее проявление | Метод устранения |
| --- | --- |
| Заднее опорное колесо опускается без аммортизации (с ударом) | Отрегулировать амортизатор заднего опорного колеса. |
| Корпуса плуга (1-й, 2-й, 3-й и т.д.) по ходу движения пашут на разную глубину. | Отрегулировать глубину пахоты. - передние корпуса – передние опорные колеса; - средние корпуса – гидроцилиндры задней опорной тележки; - задние корпуса – заднее опорное колесо |
| Правооборачивающие корпуса пашут пашут глубже или мельче левооборачивающих. | Выровнять раму в поперечном направлении при помощи передних опорных колес (рис. 6) и упорами 23, на рамке 4 (рис. 7). |
| На долотах и лемехах корпусов образовались затылочные фаски. Корпусы неудовлетворительно заглубляются в почву. | Заменить долота и лемехи. |
| Колесо имеет осевой люфт. Не отрегулированы подшипники колес. | Снять крышку и отрегулировать подшипники. Осевой люфт в подшипниках не допускается. |
| Гребень, оставляемый корпусом, выше или ниже гребней оставляемых остальными корпусами | Отрегулировать угол отвала изменением длины распорок 5 и 7 (рис. 10) |

8.2 Выбраковочные размеры сменных деталей рабочих органов (корпусов): лемех – износ до ширины 95…100 мм, образование затылочной фаски   шириной 7…12 мм, влияющей на устойчивость работы плуга (лемех подлежит замене);

долото – износ до размера 60 мм от лезвия до оси отверстия, образование затылочной фаски шириной 7-12 мм, влияющей на устойчивость работы плуга (долото подлежит замене);

боковина – предельный износ по толщине до 30% от начального размера.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1 Плуг может устанавливаться на межсменное (до 10 дней), кратковременное (от 10 дней до двух месяцев) и длительное (более двух месяцев) хранение в соответствии с ГОСТ 7751-85.

9.2 Плуг хранится под навесом или на открытой площадке на машинном дворе или пунктах технического обслуживания, категория хранения 4 (Ж2) или 7 (Ж1), ГОСТ 15150-69, консервация – вариант защиты В3-4 ГОСТ 9.014-78.

9.3 Плуг устанавливается на хранение на деревянные подставки под корпусы.

9.4 При подготовке к хранению, при хранении и по окончании хранения выполнять техническое обслуживание в соответствии с разделом 7 настоящего руководства.

9.5 Запасные части должны храниться в ящике, в котором они поступили потребителю.

10 КОМПЛЕКТНОСТЬ

10.1 Плуг поставляется потребителю в собранном виде в комплекте согласно

таблице 10.1

Таблица 10.1

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Плуг полунавесной оборотный ППОВ- -40/50К | 1 | 1/2 | Без упаковки |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ |
|  | Руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном)* | 1 | 2/2 | Упаковать в пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354 |
| * Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном выдается потребителю вместе с сопроводительной документацией. В гарантийном талоне делается отметка о дате продажи плуга изготовителем. |

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плуг полунавесной оборотный марка   ППОВ-   -40/50К

Заводской номер______________________________________________

Соответствует техническим условиям ТУ BY 500052032.011-2014

и признан годным для эксплуатации.

М.П.						Дата выпуска__________________

Подпись лиц ответственных

за приемку

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие плуга требованиям технических условий ТУ BY 500052032.011-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 календарных месяца на экспорт и 24 календарных месяца для Республики Беларусь, (за исключением интенсивноизнашиваемых деталей корпусов) при условии использования комплекта запасных частей и выполнения всех указаний по эксплуатации, транспортированию и хранению.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода плуга в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня приобретения потребителем.

12.3 Удовлетворение претензий по качеству предъявляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь № 952 от 27.06.2008г. «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования». При поставке на экспорт и в страны СНГ – в соответствии с соглашением  о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

13.1 Транспортирование плуга может производиться автомобильным или железнодорожным видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

13.2 Плуг отгружается потребителю в соответствии  с разделом 10 «Комплектность» настоящего руководства.

13.3 Строповка при погрузке и выгрузке должна производиться с учетом предусмотренных и обозначенных мест строповки. Нахождение строповщика возле механизма оборота рамы при подъеме плуга запрещено.

ВНИМАНИЕ: При строповке и подъеме незафиксированного плуга возможно опрокидывание механизма оборота с навеской относительно вала тяговой балки.

13.4 Укладка погрузочных мест в транспортных средствах должна обеспечивать сохранность от утерь и повреждений, исключать перемещение при перевозке.

|  | Приложение |
| --- | --- |

ОАО «Минойтовский ремонтный завод», Гродненская обл., Лидский р-н, д.Минйты

факс приемной +375 154 655301, факс ОТК +375 154 655308; E-mail:  minojty_rz@tut.by

р/с 3012200370012 в ОАО «БелАПБ»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

1.   Плуг полунавесной оборотный  ППОВ-   -40/50К

(наименование, тип и марка изделия)

2.__________________________________________________________

(число, месяц, год, выпуска)

3.____________________________________________________________________

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям,

характеристике и стандартам:    ТУ BY 500052032.011-2014.

(наименование документа)

_________________________________________________________________________

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 12 месяцев при поставках на экспорт и 24 месяца для Республики Беларусь со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения потребителем.

Начальник ОТК завода					_____________________

М.П.             					            подпись

______________________________________________________________

дата получения изделия на складе предприятия – изготовителя

______________________________                                     __________________________

Ф.И.О., должность                                                       подпись

М.П.

______________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________                                                _________________________

Ф.И.О., должность                                                        подпись

________________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________					_________________________

Ф.И.О., должность					подпись

.______________________________________________________________

дата ввода изделия в эксплуатацию

________________________				_________________________

Ф.И.О., должность				подпись

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# Особенности эксплуатации плуга с предплужниками

При работе плуга с установленными предплужниками необходимо учитывать следующие дополнительные требования к эксплуатации:

- оборудование предплужниками приводит к тому, что для работы с плугом требуется дополнительно затратить мощность, так как сопротивление почвы при работе плуга возрастает. В зависимости от почвенных условий необходимо до 30% дополнительной мощности по сравнению с плугом без предплужников.

- высота стерни, травяных остатков и т.д. не должна превышать 250 мм. В случае превышения данного показателя будет происходить забивание рабочих органов растительными остатками, так как свободное пространство между ними значительно сокращается из-за установки предплужников.

- при наличии остатков неубранной соломы в виде валков – пахота должна производиться под углом 45 или 90 градусов к линии валков. При невыполнении данного требования будет происходить забивание рабочих органов остатками соломы, так как свободное пространство между ними значительно сокращается из-за установки предплужников.

Глубина Y на которой работают предплужники должна составлять половину от глубины обработки основного корпуса, но не должна превышать 14 см. Например глубина вспашки 25 см, глубина установки предплужника 12 см, а полевой обрез предплужника должен перекрывать полевой обрез корпуса. Регулировка предплужников по направлению движения X производится в зависимости от почвенных условий индивидуально каждым пользователем. При большом количестве пожнивных остатков рекомендуется устанавливать предплужник на крайне правое отверстие (как указано на рисунке).

ВНИМАНИЕ! При работе плуга с предплужниками углосним должен быть демонтирован.

ОТМЕТКА ОБ ИЗУЧЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Должность (профессия) | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |